## ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## tel. 23 692 17 79

## fax. 23 692 17 79

www.pwikpultusk.bip.org.pl

## e-mail: pwik@pultusk.home.pl

## NIP 568-000-04-37

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## NA

„DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO (SAMOCHÓD CIŚNIENIOWO-SSĄCY) DO OBSŁUGI I KONSERWACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ”

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 i ART.39

## USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

# (Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

# ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

## Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych

## w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

# Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

## Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

## Miejsce ogłoszenia o przetargu:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Zamawiającego – www.pwikpultusk.bip.org.pl

3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk.

| Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego |  |  |  |
| § 2 | Tryb udzielenia zamówienia |  |  |  |
| § 3 | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| § 4 | Termin wykonania zamówienia |  |  |  |
| § 5 | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p |  |  |  |
| § 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia |  |  |  |
| § 7 | Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |  |  |  |
| § 8 | Wymagania dotyczące wadium |  |  |  |
| § 9 | Termin związania ofertą |  |  |  |
| § 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |  |  |  |
| § 11 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |  |  |  |
| § 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |  |  |  |
| § 13 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |  |  |  |
| § 14 | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |  |  |  |
| § 15 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |  |  |  |
| § 16 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach |  |  |  |
| § 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |  |  |  |
| § 18 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |  |  |  |
| § 19 | Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |  |  |  |
| § 20 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie |  |  |  |
| § 21 | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego |  |  |  |
| § 22 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych |  |  |  |
| § 23 | Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną |  |  |  |
| § 24 | Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot |  |  |  |
| § 25 | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom |  |  |  |
| § 26 | Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom |  |  |  |
| § 27 | Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej |  |  |  |
| § 28 | Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy p.z.p |  |  |  |
| §29 | Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia |  |  |  |
| § 30 | Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo |  |  |  |
| § 31 | Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy |  |  |  |
| § 32 | Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy p.z.p, wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy p.z.p |  |  |  |
| § 33 | Załączniki |  |  |  |
| I | Oferta |  |  |  |
| 1 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i 1b p.z.p. |  |  |  |
| 2 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. |  |  |  |
| 3 | Wykaz dostaw |  |  |  |
| II | Wzór umowy |  |  |  |
| III | Wymagania Techniczno – Eksploatacyjne |  |  |  |
| IV | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

## ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## tel. 23 692 17 79

## fax. 23 692 17 79

www.pwikpultusk.bip.org.pl

## e-mail: pwik@pultusk.home.pl

## NIP 568-000-04-37

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy p.z.p  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy opis zamówienia został określony w części IV SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

4. KOD CPV – 34144500-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków, 34114000-9 Pojazdy specjalne, 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowym, kompletnym i wolnym od wad fizycznych i prawnych pojazdem, tzn., nieużywanym przed dniem dostarczenia z wyłączeniem czynności dostosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz użycia go do niezbędnego przeprowadzenia testów sprawdzających jego poprawną pracę.

6.  Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

7.  Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

8. Oferowany samochód musi spełniać:

- wymagania techniczne określone przez obowiązujące w prawie polskim przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1990, ze zm.), oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022, ze zm.).

9.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania (przed wydaniem pojazdu) przeglądu posprzedażnego (tzw. przegląd zerowy) i odnotować jego wykonanie w książce serwisowej.

11. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. Wraz z upływem okresu gwarancji strony dokonają odbioru pogwarancyjnego. W celu odbioru pogwarancyjnego Wykonawca dokona bezpłatnego przeglądu samochodu i usunie stwierdzone nieprawidłowości w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w standardzie odpowiadającym aktualnemu stanowi techniki, obowiązującym polskim normom i przepisom polskiego prawodawstwa.

13.Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

14. Wymagania dodatkowe:

- Instrukcje obsługi przedmiotu dostawy, instrukcje serwisowe i konserwacji oraz wszelka inna dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, w formie papierowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min. 8 osób w zakresie obsługi pojazdu w siedzibie Zamawiającego.

- Producent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce .

- Wykonawca zapewnia bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego do 48 godzin od momentu zgłoszenia w celu naprawy lub ustalenia zakresu naprawy .

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim przy dostawie pojazdu.

- Wykonawca dostarczy katalog części zamiennych w języku polskim przy dostawie pojazdu.

- Wykonawca oświadcza, że w samochodzie będą zamontowane wszystkie elementy, które zostały wymienione w ofercie zgodnie ze specyfikacją techniczną.

- Wszystkie obowiązujące przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym są wykonywane na koszt wykonawcy łącznie z częściami łatwo zużywającymi  się i materiałami eksploatacyjnymi.

- Wykonawca zapewni dyspozycyjność pojazdu nie mniejszą niż 709 dni w okresie gwarancyjnym (tj. w okresie 24 m-cy). Dyspozycyjność jest to liczba dni w roku, w których pojazd jest  w pełni sprawny i może być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, bez względu na to, czy rzeczywiście pracuje czy nie. W chwili gdy pojawia się usterka, uszkodzenie, uniemożliwiające poprawną pracę pojazdu zaczynamy odliczać dni aż do czasu usunięcia usterki i przywrócenia sprawności. Dyspozycyjność nie może być niższa niż 709 dni w okresie gwarancyjnym

- Sposób weryfikacji i egzekwowania: Liczba dni, w których pojazd był w pełni sprawny i mógł być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, bez względu na to, czy rzeczywiście pracował czy nie, będzie obliczony na koniec 1 i 2 roku eksploatacji. Ewentualne niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje karami opisanymi w umowie.

- Wykonawca dostarczy przy dostawie zestawienia płynów eksploatacyjnych wraz z czasookresami wymiany, dotyczących przedmiotu umowy.

- Wykonawca zarejestruje w Polsce pojazd na Zamawiającego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że pojazd spełnia warunki i wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk, tel. 23 692 17 79, fax. 23 692 17 79, www.pwikpultusk.bip.org.pl, e-mail: pwik@pultusk.home.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Pułtusku  jest Włodzimierz Kaczmarczyk -Prezes PWiK Sp. zo.o. w Pułtusku, adres e-mail: pwik@pultusk.home.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu specjalistycznego(samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843);

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia : max. do 30.06.2020r.

## § 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 700.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co najmniej 700.000,00 zł,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca  wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy spełniające wymogi Zamawiającego - wykaz dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c Pozostałe warunki każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie.

5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w §6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4.

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura.

9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia Wykonawcy wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle wg wzoru druków załączonych do SIWZ przez Zamawiającego.

- Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: - Oferty, - oświadczenia– załącznik nr 1 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p..

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

1) wykazu min. 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przez dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć dostawę pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł;

- 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 700.000,00 zł w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- 3) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700.000,00 zł.

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 9 polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty:

1) wymagań techniczno – eksploatacyjnych  (cześć III SIWZ),

2) karty katalogowe oferowanych: kompresora, pompy ciśnieniowej wody i węża wysokociśnieniowego kanałowego DN25, kamery, które zostaną zamontowane w oferowanym pojeździe,

3) rysunek 3D poglądowy, z rozmieszczeniem zasadniczych elementów proponowanej zabudowy na pojeździe: kompresora i  pompy ciśnieniowej wody,

4) rysunek 2D z zaznaczeniem zasadniczych wymiarów i podaniem rozkładu obciążeń.

12. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

## § 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest:

Wanda Kozińska - pwik@pultusk.home.pl

sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:

Agnieszka Wądolna – pwik@pultusk.home.pl

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 pln.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu).

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, ze zm.).

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku, 12 1240 5309 1111 0000 5046 4663

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p. , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

6. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

10. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

12. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

14. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

16. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

17. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiających przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 20.11.2019 roku, godz. 14:15.

20. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk, sekretariat.

- Terminem składania ofert jest dzień 20.11.2019r. godzina 14:00.

- Miejscem otwarcia ofert jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk.

- Terminem otwarcia ofert jest dzień 20.11.2019r. godzina 14:15.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- 2. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowego, należy do Wykonawcy.

## 3. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej   zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

## 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie uznany, że oferta  złożona przez Wykonawcę nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium cena – waga 100 %.

5. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Pi (C) =  (Cmin/Ci) • 100 pkt x Wk

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „ Cena” |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| Ci | cena oferty badanej |

§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub zawieszenie realizacji zamówienia;

b) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

c) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

2) warunków oraz terminu płatności, wynikających z wszelkich uzasadnionych zmian wprowadzanych do umowy; w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, w tym w związku z pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi.

Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto w następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku, 12 1240 5309 1111 0000 5046 4663

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2019r. poz. 310, ze zm.).

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

7. Kwota, o której mowa w ust. 6 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający rozstrzygnie postępowanie o zamówienie publiczne, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

## § 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

## jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## § 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

## www.pwikpultusk.bip.org.pl       pwik@pultusk.home.pl

## § 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

## § 23.  Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## § 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

## jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

## § 25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

## § 26.  Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

## Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm.

## § 27.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## § 28.  Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

## Nie dotyczy.

## § 29.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

## Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## § 30.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

Nie dotyczy.

## § 31.  Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy

Zgodnie z § 1 ust. 3 lit. d wzoru umowy - część IV SIWZ.

## § 32.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy

## Nie dotyczy.

## § 33.  Załączniki

Oferta wraz z załącznikami (Opis zamawianych urządzeń i instalacji, Tabela do obliczeń kosztów eksploatacyjnych)

1. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 - załącznik nr 1

2. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. - załącznik nr 2

3 Wykaz dostaw – załącznik nr 3

Wzór umowy – część II

Wymagania techniczno - eksploatacyjne- część III

Opis przedmiotu zamówienia – część IV

Wykonawca:

nazwa   ..............................................................................................

adres    ul. .................................................... 	miejscowość ..........................................

kod pocztowy ......-.......... 	województwo ......................................

REGON ............................................................... 	NIP .......................................................

tel. ......................................................................	fax. .......................................................

Internet: http:// ...................................................	e-mail ......................................

O  F  E  R  T  A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa pojazdu specjalistycznego(samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

…………. zł netto,

VAT ….% (zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami) w kwocie …. zł,

razem ……………………zł brutto(słownie ………………………….…… .zł brutto).

Oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy p.z.p.

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie max. do 30.06.2020r.

- Udzielimy gwarancji na okres ………….. miesięcy (min. 24 m-ce)

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Akceptujemy termin związania ofertą.

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ............../**.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Jestem/ nie jestem małym przedsiębiorcą/**

- Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/**:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

- Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

Integralną częścią oferty są załączniki:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

........................... dnia...........2019r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

*wartość zadania brutto z tabeli przenieść do oferty

** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa pojazdu specjalistycznego(samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”

oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

........................... dnia...........2019r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………..........………………………………….......

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………

........................... dnia……….2019r..                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 2

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa pojazdu specjalistycznego(samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu (brak podstaw) z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

........................... dnia…….2019r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., na którego/uch zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia...............2019r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia.............2019r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 3

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa pojazdu specjalistycznego(samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”

oświadczam, że wykonaliśmy niżej wymienione dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przez dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć dostawę pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł;

| Lp. | Nazwa/rodzaj zamówienia | Wartość/ przedmiot dostawy | Data wykonania | Miejsce wykonania | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |  |  |

........................... dnia...........2019r.                                    .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

CZĘŚĆ III SIWZ

Wymagania techniczno – eksploatacyjne

dotyczy: „Dostawy pojazdu specjalistycznego(samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”

| L.p | WYMAGANIA | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| I | Podwozie |  |
|  | Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji min 2019. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max 18000 kg |  |
|  | Rozstaw osi w zakresie 3900 mm – 4500 |  |
|  | Wysokość całkowita pojazdu do 3750 mm |  |
|  | Napęd na oś tylną |  |
|  | Podwozie dwuosiowe (jedna oś z przodu i jedna oś z tyłu) |  |
| II | Silnik |  |
|  | Silnik o mocy – min. 320 KM |  |
|  | Pojemność max.10 dm3 |  |
|  | Norma emisji spalin: EURO6 |  |
|  | Elektroniczna regulacja silnika |  |
|  | Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego |  |
|  | Moc silnika umożliwiająca jednoczesną pracę pompy wysokociśnieniową wody i kompresora przy założeniach pompa wody 330l/min kompresora 1300 m3/h. |  |
|  | Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody |  |
|  | Wymiennik ciepła dla skrzyni biegów |  |
|  | Podgrzewany filtr paliwa |  |
|  | Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika |  |
|  | Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, |  |
|  | Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy |  |
|  | Sprężarka powietrza |  |
|  | Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca |  |
|  | Płomieniowe urządzenie rozruchowe. Zamawiający dopuszcza się żarowe urządzenie rozruchowe lub inne rozwiązanie równoważne z płomieniowym urządzeniem rozruchowym. |  |
|  | Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h |  |
|  | Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG) |  |
| III | Napęd: |  |
|  | napęd 4x2 – na koła tylne |  |
| IV | Układ dolotowy i wydechowy |  |
|  | Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny |  |
|  | Wydech wyprowadzony do góry |  |
|  | Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry |  |
| V | Skrzynia biegów |  |
|  | Skrzynia biegów min. 9 przełożeń manualna |  |
| VI | Przystawki odbioru mocy |  |
|  | PTO fabryczna przystosowana do pracy ciągłej o momencie o mocy niezbędnej do uzyskania najwyższych wymaganych parametrów zabudowy (typu NMV). |  |
| VII | Przednia oś / Przednie zawieszenie |  |
|  | Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 9 t |  |
|  | Stabilizator przedniej osi |  |
| VIII | Tylna os / Tylne zawieszenie |  |
|  | Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 13 t |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |
|  | Przełożenie osi do zastosowań komunalnych |  |
|  | Stabilizator tylnej osi |  |
| IX | Opony |  |
|  | Oś przednia 2 szt. min. 385/65 R22,5 opona z bieżnikiem budowlanym |  |
|  | Oś tylna 4 szt. min. 315/80R22,5 opona z bieżnikiem budowlanym |  |
|  | Koło zapasowe 1szt. min. 385/65R22,5 |  |
| X | Zbiorniki paliwa |  |
|  | Zbiornik paliwa stalowy zamykany na klucz |  |
|  | Zbiornik AdBlue zamykany na klucz |  |
|  | Korek zbiornika AdBlue |  |
| XI | Układ kierowniczy |  |
|  | Układ kierowniczy lewostronny |  |
|  | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |
|  | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem |  |
|  | Imobilizer |  |
| XII | Rama |  |
|  | Rozstaw osi w zakresie 3900 mm – 4500 mm |  |
|  | Belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu |  |
|  | Belka przeciwnajazdowa przednia |  |
|  | Boczne osłony przeciwnajazdowe |  |
| XIII | Układ hamulcowy |  |
|  | Elektroniczny System Hamulcowy |  |
|  | ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
|  | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |
|  | System anty-poślizgowy (ASR) |  |
|  | ESP - układ stabilizacji toru jazdy |  |
|  | Przyłącze sprężonego powietrza z przodu |  |
| XIV | Kabina wyposażenie zewnętrzne |  |
|  | Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Zdalne sterowanie dla centralnego zamka |  |
|  | Szyba przednia przyciemniana i ogrzewana |  |
|  | Szyby drzwi przyciemniane |  |
|  | Lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane |  |
|  | Lusterko szerokokątne podgrzewane i elektrycznie sterowane |  |
|  | Lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU) |  |
|  | Lusterko krawężnikowe sterowane elektrycznie i ogrzewane. |  |
|  | Przedni zderzak metalowy trzyczęściowy. |  |
| XV | Kabina wyposażenie wewnętrzne |  |
|  | Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia |  |
|  | Kabina trzymiejscowa, wszystkie siedzenia pojedyncze. |  |
|  | Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
|  | Pojedyncze siedzenia dla 2 pasażerów |  |
|  | Obicie drzwi zmywalne |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Elektryczne podnośniki szyb. |  |
|  | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera |  |
|  | Schowek nad szybą przednią |  |
|  | Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika |  |
| XVI | Wskaźniki |  |
|  | Cyfrowy tachograf montowany fabrycznie tego samego producenta co podwozie |  |
|  | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |
|  | Komputer pokładowy w języku polskim |  |
| XVII | Oświetlenie |  |
|  | Regulacja zasięgu świateł |  |
|  | Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego |  |
|  | Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87) |  |
|  | Światła pozycyjne |  |
|  | Belka ostrzegawcza LED na dachu kabiny z logiem firmy |  |
|  | Boczne światła obrysowe |  |
| XVIII | Układ elektryczny |  |
|  | Radio CD – fabryczne tego samego producenta, co podwozie, głośniki |  |
|  | Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów |  |
|  | 2 akumulatory 12V 155Ah „niewymagające konserwacji” |  |
|  | Skrzynka na akumulatory zamykana. |  |
|  | Generator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A |  |
|  | Sygnał dźwiękowy wstecznego biegu |  |
| XIX | Inne |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne |  |
|  | Apteczka |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy oryginalny |  |
|  | Lampa ostrzegawcza |  |
|  | Przewód do pompowania 20m z manometrem |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia |  |
|  | 1 klin pod koła |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Dywaniki |  |
|  | Pokrowce na siedzenia zmywalne |  |
| XX | Kolor |  |
|  | Podwozie: czarny RAL 9011 fabrycznie malowane |  |
|  | Kabina: niebieski RAL 5015 fabrycznie malowane |  |
| XXI | Zabudowa |  |
|  | Rok produkcji 2020 |  |
| XXII | Zbiornik |  |
|  | Cylindryczny zbiornik ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż gat.1.4301 ( wymagany atest w dniu dostawy pojazdu ) o grubości min. 6 mm z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika. Wszystkie elementy wspawywane w zbiornik wykonane ze stali kwasowej. Spawy wytrawiane chemiczne. |  |
|  | Objętość min. 8000 litrów |  |
|  | Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach |  |
|  | Rama pomocnicza wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na korozję, malowana w kolorze ramy podwozia |  |
|  | Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem |  |
| XXIII | Podziały zbiornika |  |
|  | Komora szlamu min.4000 l |  |
|  | Komora wody min. 4000 l |  |
| XXIV | Napełnianie komory wody |  |
|  | Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem zamontowane po prawej i lewej stronie zbiornika na wysokości umożliwiającej swobodne napełnianie |  |
|  | Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C |  |
|  | System zabezpieczający przed skażeniem wody |  |
|  | Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem z oznakowaniem pojemności, |  |
|  | Spust wody ze zbiornika rurociągiem |  |
| XXV | Opróżnianie komory szlamu |  |
|  | Zaworem ssąco spustowym DN125 |  |
|  | Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien, wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniający wykonana z stali kwasoodpornej. |  |
| XXVI | Dennica zamykająca |  |
|  | Zamykana i otwierana hydraulicznie. Poprzez dwa tłoki z zabezpieczeniem zapobiegającym grawitacyjnemu zamykaniu się klapy w przypadku awarii układu hydraulicznego. |  |
|  | Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz |  |
|  | Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą |  |
|  | Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej |  |
|  | Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności. |  |
| XXVII | Koryto zrzutowe szlamu |  |
|  | Z blachy kwasoodpornej |  |
|  | Zamontowane pod dennicą |  |
|  | Na końcu koryta pojemnik na odcieki z zaworem spustowym i z możliwością czyszczenia bez demontażu wykonany ze stali kwasoodpornej zakończone po obu stronach zaworami spustowymi |  |
| XXVIII | Kontrola napełnienia komory szlamu |  |
|  | Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu |  |
|  | Chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej |  |
|  | Możliwość czyszczenia bez demontażu |  |
| XXIX | Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej |  |
|  | Zawór DN125 ssąco-spustowy sterowanym pneumatycznie i ręcznie. |  |
|  | Zawór DN125 ssący – 1szt. dodatkowy zawór ssący |  |
|  | Złącza typu Perrota |  |
|  | Zaślepki transportowe, odpowietrzniki |  |
| XXX | Zrzut wody z nad szlamu |  |
|  | Możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych. Zawór spustowy sterowany ręcznie i pneumatycznie zakończony złączem węża strażackiego. |  |
| XXXI | Pompa ssąca |  |
|  | Łopatkowa |  |
|  | Chłodzona powietrzem |  |
|  | Automatyczne smarowanie |  |
|  | Wydajność ssania min. 1300 m³/h – do pracy ciągłej |  |
|  | Zbiornik na olej max. 7,5 l |  |
|  | Zużycie oleju max. 0,3 l/h |  |
|  | Max wytwarzana próżnia min 0,08 MPa |  |
|  | Możliwość sprawdzenia zużycia łopatek |  |
|  | Zamontowana wysoko na ramie pomocniczej |  |
|  | Pompa ssąca umiejscowiona w wytłumionej komorze wykonanej ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Układ ssania zapewniający ssanie z głębokości min 8 m bez konieczności wspomagania |  |
|  | Długość węża ssawnego o średnicy 125 mm - min 16 m zapewniająca możliwość ssania z głębokości min. 8 m bez konieczności łączenia dodatkowych odcinków węża |  |
|  | Filtr powietrza ze stali kwasoodpornej w obudowie aluminiowej |  |
| XXXII | Napęd pompy ssącej |  |
|  | Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny |  |
| XXXIII | System zabezpieczający pompę ssącą |  |
|  | Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających |  |
|  | Separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem pływakowym odcinającym o poj. min 70 l z systemem tłumiącym pianę. obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego, bez demontażu |  |
|  | Tłumik ssania i tłumik wydechu |  |
|  | Czujnik maksymalnego napełnienia komory osadu |  |
|  | System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bara. |  |
|  | Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego |  |
|  | Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym |  |
|  | Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie |  |
|  | Filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej przeznaczony do odprowadzania zassanego szlamu oraz do odławiania zanieczyszczeń płynnych i błotnistych. Wewnątrz zastosowany filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń oraz drugi dla mniejszych cząstek |  |
|  | System wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepełniony , czujnik wyłączenia kompresora |  |
| XXXIV | Pompa wysokociśnieniowa: |  |
|  | Pompa nurnikowa |  |
|  | Wydajność min.330 l/min, max. 340 l/min. przy min. 170 bar |  |
|  | Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej |  |
|  | Uszczelnienie nurników pozwalające na krótko terminową pracę na sucho |  |
|  | Pompa wysokociśnieniowa wyposażona w trzy zespoły zaworowe ssąco - tłoczące pompy , każdy z nich wyjmowany i montowany w głowicy pompy jako kompletny moduł schemat dołączony w dniu oferty. |  |
| XXXV | Rurociągi pompy ciśnieniowej: |  |
|  | Wszystkie elementy w układzie hydrauliki wodnej wykonane ze stali kwasowej (zawory trójniki kolana) zawory kulowe PN-16 wykonane ze stali kwasowej. |  |
|  | Min. DN25, wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe) |  |
|  | Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia |  |
|  | Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym |  |
|  | System antyskażeniowy uniemożliwiający zanieczyszczenie źródła zasilana w wodę |  |
|  | Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia |  |
|  | Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali kwasoodpornej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów. |  |
|  | Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody |  |
| XXXVI | System zabezpieczający pompę wodną: |  |
|  | Pneumatycznie regulowany zawór membranowy |  |
|  | Zawór przeciążeniowy |  |
|  | Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody |  |
|  | Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia |  |
|  | Akustyczny sygnał niskiego stanu wody |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie ( uniemożliwienie pracy ) pompy w przypadku braku wody |  |
| XXXVII | Wysięgnik |  |
|  | Wysięgnik hydrauliczny na wąż ssawny sterowany radiowo |  |
|  | Zamontowany do tylnej dennicy |  |
|  | Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji |  |
|  | Wysięgnik podnoszony o kąt min 35 stopni |  |
|  | Kąt obrotu min 180 stopni |  |
|  | Wysuw min 1,5 m |  |
|  | Długość po wysuwie min 3,2 m |  |
|  | Głębokość ssania wysięgnikiem min 7 m od poziomu gruntu. Przy użyciu inżektora min. 12 m od poziomu grunt. |  |
|  | Podajnik węża ssawnego kasetowy umieszczony nad zbiornikiem. Zamawiający dopuszcza podajnik na wąż ssący jako kołowrót obrotowy |  |
|  | Kaseta lub kołowrót przystosowane do pracy z wężem ssącym o średnicy min 125 mm i całkowitą długością minimum 16 mb. |  |
|  | System podawania węża ssawnego do wysięgnika hydraulicznego rolkowy. |  |
|  | Nawinięty wąż ssawny DN125 o długości min. 16m zakończony złączem Perrota |  |
|  | Główny kołowrót ciśnieniowy oraz bęben wykonany ze stali kwasowej zainstalowany na tylnej dennicy Sterowany hydraulicznie |  |
|  | Pojemność: min. 120 m. węża DN25 |  |
|  | Uchylny o kąt min 180 stopni na stronę prawą |  |
|  | Zasięg pracy w poziomie min. 1250 mm |  |
|  | Licznik wysuwu węża ciśnieniowego |  |
|  | Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża |  |
|  | Automatyczne układanie węża ciśnieniowego |  |
|  | Dodatkowa lampa Led na stelażu kołowrotu |  |
| XXXVIII | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: |  |
|  | Szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Pojemność: min. 60m węża DN13 |  |
|  | Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem transportowym |  |
|  | Napęd hydrauliczny |  |
|  | Ręczne wspomaganie układania węża |  |
| XXXIX | Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w: |  |
|  | włącznik główny |  |
|  | włącznik lamp błyskowych |  |
|  | włącznik lamp roboczych |  |
|  | włącznik systemu ogrzewania wody czystej |  |
|  | kontrolki pracy układu ogrzewania |  |
| XL | Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające: |  |
|  | wskaźniki: |  |
|  | licznik obrotów silnika podwozia: |  |
|  | kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu |  |
|  | kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku |  |
|  | kontrolka wyłącznika awaryjnego |  |
|  | licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań |  |
|  | Przełączniki |  |
|  | praca kompresora: włącz / wyłącz |  |
|  | ciśnienie: włącz / wyłącz |  |
|  | zawór klapowy: otwórz / zamknij |  |
|  | Regulacja obrotów silnika (+/-) |  |
|  | wyłącznik awaryjny |  |
|  | sterowanie wysięgnikiem |  |
|  | Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi: |  |
|  | rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego |  |
|  | otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym |  |
|  | potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego |  |
| XLI | Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za: |  |
|  | Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij |  |
|  | Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść |  |
| XLII | Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w: |  |
|  | licznik pracy kompresora |  |
|  | licznik pracy pompy wysokociśnieniowej |  |
|  | wyłącznik awaryjny |  |
|  | kontrolka wyłącznika awaryjnego |  |
|  | kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony |  |
|  | kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie |  |
|  | kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty |  |
|  | kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona |  |
|  | kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz |  |
| XLIII | Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w: |  |
|  | włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego |  |
|  | kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego |  |
| XLIV | Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe) |  |
|  | funkcje pilota sterowania radiowego: |  |
|  | podnoszenie / opuszczanie |  |
|  | wysuwanie / wsuwanie |  |
|  | obrót : lewo / prawo |  |
|  | zwijanie/rozwijanie węża ssawnego |  |
|  | zwijanie/rozwijanie węża wysokociśnieniowego |  |
|  | załączenie pompy wodnej |  |
|  | praca kompresorem: ssanie / tłoczenie |  |
|  | zawór klapowy: otwarty / zamknięty |  |
|  | ciśnienie wody: włącz/wyłącz |  |
|  | obroty silnika +/- |  |
|  | wyłącznik awaryjny |  |
| XLV | System hydrauliczny: |  |
|  | Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi |  |
|  | Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji |  |
|  | Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy |  |
| XLVI | System pneumatyczny: |  |
|  | Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze |  |
| XLVII | Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C. |  |
|  | Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia |  |
|  | Podgrzewacz o mocy min 30 kW |  |
|  | Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h |  |
|  | Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej |  |
|  | kolektor systemu zima do węża DN25 i DN13 wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Licznik czasu pracy urządzenia grzewczego. |  |
| XLVIII | Stelaże na węże ssawne: |  |
|  | Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Szczelne z zaworami spustowymi |  |
|  | Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia, z prawej strony min. 4m |  |
| XLIX | Skrzynie na wyposażenie: |  |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Zamykana na klucz z drzwiczkami oraz stelażem, długość odpowiadająca długości zabudowy; zamontowana z lewej strony pojazdu. W skrzyni zamontowana lampa LED na przewodzie min. 15m ze zawijakiem oraz imadło. |  |
|  | Zamykana na klucz z drzwiczkami przystosowana m.in. do przewozu kamery inspekcyjnej ,zamontowana z prawej strony pasażera |  |
|  | Długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca min. 3m |  |
|  | Z prawej strony uchwyty do przewozu rury PCV. |  |
| L | Węże na wyposażeniu |  |
|  | Wąż ciśnieniowy kanałowy główny min.120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym |  |
|  | Wąż ciśnieniowy kanałowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 w oplocie tekstylnym |  |
|  | Dodatkowe rury ssące wykonane z pp ilość 3 szt. Długość dostosowana do możliwości zabudowy. |  |
|  | Wąż ssący DN110 min. 2 sztuki po ok. 4 metry (dopasowane do długości stelaży na węże) |  |
| LI | Oświetlenie |  |
|  | Lampa Led montowana na tylnej części zbiornika na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy |  |
|  | Lampa Led montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt. |  |
|  | Lampa Led montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego – 1szt. |  |
|  | Lampa Led przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem |  |
|  | Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy z napisem firmowym Zamawiającego |  |
|  | Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu na zbiorniku |  |
|  | Uchwyty transportowe dla: |  |
|  | Węża ciśnieniowego DN25 |  |
|  | Węża ciśnieniowego DN13 |  |
|  | Pistoletu wysokociśnieniowego |  |
|  | Lakierowanie |  |
|  | Zabudowa zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Wszystkie elementy malowane farbami nawierzchniowymi epoksydowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015 |  |
|  | Śrutowanie wszystkich elementów |  |
|  | Podkład |  |
|  | Wypełniacze |  |
|  | Powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna gr. min. 100 mikronów wykonana farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych , olejów rozpuszczalników oraz agresywnych czynników atmosferycznych) |  |
|  | Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze: |  |
|  | Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu |  |
|  | Opisane wszystkie zawory hydrauliczne |  |
|  | Wszystkie opisy odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne , czytelne w języku polskim |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Dysze na wąż DN25 – 4 sztuki, dysza do usuwania zatorów, wypłukująca, płucząca i typu qatro. |  |
|  | Dysze na wąż DN13 – 2 sztuki |  |
|  | Dysze do pistoletu ciśnieniowego – 2 sztuki |  |
|  | Rolka typu „ Banan „ - szt. 1 |  |
|  | Rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1 |  |
|  | Rolka prowadząca dolna – szt. 1 |  |
|  | Gracka wygarniająca szt. 1 |  |
|  | Imadło |  |
|  | Pompa szlamowa zamontowana z tyłu pojazdu umożliwiająca ssanie z głębokości 3 metrów i wydajności minimum 70 m3/h, o napędzie hydraulicznym. |  |
|  | Zabudowa umożliwiająca jednoczesną pacę pompy wysokociśnieniowej i kompresora przy ich maksymalnych parametrach |  |
|  | Zewnętrzny układ zapewniający możliwość smarowania trudno dostępnych miejsc min. Zamków hydraulicznych tylnej dennicy oraz łożysk układu napędowego pompy wodnej i kompresora. |  |
|  | Kamera cofania monitorująca tył pojazdu podczas pracy z interkomem i monitorem wewnątrz kabiny (monitor o przekątnej) min 7 cali |  |
|  | Zestaw do monitorowania kanałów zamontowany w skrzyni wykonanej ze stali kwasoodpornej. W skład zestawu powinny wchodzić kamera kolorowa obrotowa w dwóch płaszczyznach przystosowana do inspekcji rur o średnicy od 150 do 600 wraz z zestawem kół do tych średnic. Napęd kamery na cztery koła, dwie osie napędowe. Kamera z oświetleniem o regulacyjnym natężeniu wykonana w technologii LED. Rozdzielczość kamery min 600 linii. dopuszczenie do pracy przy ciśnieniu 1 bar. Zestaw umożliwiający kamerowanie odcinków min 120 mb. wyposażony w monitor wysokiej rozdzielczości o przekątnej ekranu 8 cali z nagrywarką obrazu. W skład zestawu powinno wchodzić oprogramowanie do monitorowania spadków zapisu spadków, opcja wydruku wykresów nagrywania wideo na komputerze, raportowanie wykonanej inspekcji wysyłki komentarzy na ekran monitora oraz pełny raport z inspekcji z opisem uszkodzeń. |  |
|  | Umywalka do rąk z podgrzewaną wodą |  |
|  | Wyciągarka elektryczna o udźwigu min.150 kg z linką min. 15 m. |  |
|  | Zbiornik na odcieki zamontowany na końcu rynny zlewowej z możliwością czyszczenia bez demontażu, wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Inżektor wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| LII | Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: |  |
|  | Książkę gwarancyjną, |  |
|  | Instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy pojazdu, |  |
|  | Katalog części w formie rysunkowej |  |

........................... dnia............2019r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

CZĘŚĆ II SIWZ

UMOWA Nr .../2019 - wzór

zawarta w dniu  ........2019r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

z siedzibą: ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## NIP 568-000-04-37

## wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157759, kapitał zakładowy: 8.579.700,00 zł

reprezentowanym przez:

………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: .........

z siedzibą: ............

wpisaną do.......................................

NIP .........

REGON ..........

reprezentowaną przez:

..................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot na podstawie art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze swoją ofertą z dnia ...........   oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ryczałtową w wysokości : …………………...zł netto, vat … % w kwocie ……, razem: ……….. zł brutto (słownie: ……………………………………).

3. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura.

4. Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami lub z udziałem podwykonawców w zakresie ….

5. Przelew (cesja) wierzytelności i przejęcie długu z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w standardzie odpowiadającym aktualnemu stanowi techniki, obowiązującym polskim normom i przepisom polskiego prawodawstwa.

7. Wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

8. Instrukcje obsługi przedmiotu dostawy, instrukcje serwisowe i konserwacji oraz wszelka inna dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, w formie papierowej.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min. 8 osób w zakresie obsługi pojazdu w siedzibie Zamawiającego.

10.Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

11.Producent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce .

12.Wykonawca zapewnia bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego do 48godzin od momentu zgłoszenia w celu naprawy lub ustalenia zakresu naprawy .

13.Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim przy dostawie pojazdu.

14. Wykonawca dostarczy katalog części zamiennych w języku polskim przy dostawie pojazdu.

15.Wykonawca oświadcza, że w samochodzie będą zamontowane wszystkie elementy, które zostały wymienione w ofercie zgodnie ze specyfikacją techniczną.

16. Wszystkie obowiązujące przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym są wykonywane na koszt wykonawcy łącznie z częściami łatwo zużywającymi  się i materiałami eksploatacyjnymi.

17.Wykonawca zapewni dyspozycyjność pojazdu nie mniejszą niż 709 dni w okresie gwarancyjnym (tj. w okresie 24 m-cy). Dyspozycyjność jest to liczba dni w roku, w których pojazd jest  w pełni sprawny i może być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, bez względu na to, czy rzeczywiście pracuje czy nie. W chwili gdy pojawia się usterka, uszkodzenie, uniemożliwiające poprawną pracę pojazdu zaczynamy odliczać dni aż do czasu usunięcia usterki i przywrócenia sprawności. Dyspozycyjność nie może być niższa niż 709 dni w okresie gwarancyjnym

Sposób weryfikacji i egzekwowania: Liczba dni, w których pojazd był w pełni sprawny i mógł być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, bez względu na to, czy rzeczywiście pracował czy nie, będzie obliczony na koniec 1 i 2 roku eksploatacji. Ewentualne niedotrzymanie skutkuje karami opisanymi w umowie.

18.Wykonawca dostarczy przy dostawie zestawienia płynów eksploatacyjnych wraz z czasookresami wymiany, dotyczących przedmiotu umowy.

19.Wykonawca zarejestruje w Polsce pojazd na Zamawiającego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że pojazd spełnia warunki i wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin wykonania zamówienia: max. do 30.06.2020r.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do:

1) dostarczenia fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, pozbawionych wad urządzeń i sprzętów oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym niniejszą umową zakresem, SIWZ, zasadami wiedzy, właściwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa.

2) zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

3) poddania kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz inne podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zadania,

4) ochrony danych osobowych osób, od których dane będą zbierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000, ze zm.).

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawy wykonane przez jego podwykonawców,

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy,

3) wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

§ 4

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z SIWZ.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy.

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wad. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3, 4 i 7.

6. Nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu: niezbędną dokumentację wynikającą z przedmiotu umowy.

7. Zamawiający wyznaczy datę odbioru przed upływem terminu gwarancji oraz powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

8. Z czynności odbioru przedmiotu umowy i odbioru, o którym mowa w ust. 7 będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, § 9 stosuje odpowiednio.

9. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze przedmiotu umowy oraz upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 5 umowy.

§ 5

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. W celu zapewnienia właściwej jakości przedmiotu umowy ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej tj. …………….…. słownie: …….

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego.

4. Zabezpieczenie wniesiono w formie:

1)  pieniądza, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: …..

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310).

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zwrot wpłaconego zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji będzie pozostawiona kwota w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota,  o której mowa w ust. 8 zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- 10. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady oraz wadach prawnych,

- 11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

12. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności serwisowych do 48 godzin od chwili pisemnego (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)  powiadomienia przez Zamawiającego i usunięcia awarii w terminie do 14 dni.

- 14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

- 15. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- § 6

1. Zamawiający sporządza protokół odbioru, w którym wskazuje sposób i termin usunięcia wad jakościowych i ilościowych. Protokół podpisują strony umowy.

2. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2%  ceny umownej , o której mowa w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wykonania, o którym mowa w §2.

4.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % ceny umownej o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT ) za:

1) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji– za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  usunięcie wad,

2) nie dotrzymanie w okresie gwarancji warunku dyspozycyjności pojazdu opisanej w  § 1 ust.17 Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 10% ceny umownej o której mowa w § 1 ust. 2

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ww. kar umownych.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub zawieszenie realizacji zamówienia;

b) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

c) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

2) warunków oraz terminu płatności, wynikających z wszelkich uzasadnionych zmian wprowadzanych do umowy; w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, w tym w związku z pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia oraz względem podwykonawców przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia oraz podwykonawców, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w §3 ust. 11 SIWZ zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osób wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w  niniejszej umowie do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób - pracowników Zamawiającego - w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, wyłącznie w/w celu realizacji Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej lub mailowej.

16. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

17. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie.

§ 11

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§ 12

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy, część IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA

CZĘŚC IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. „Dostawa pojazdu specjalistycznego

(samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji

sanitarnej”

| I | Podwozie |
| --- | --- |
|  | Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji min 2019. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max 18000 kg |
|  | Rozstaw osi w zakresie 3900 mm – 4500 |
|  | Wysokość całkowita pojazdu do 3750 mm |
|  | Napęd na oś tylną |
|  | Podwozie dwuosiowe (jedna oś z przodu i jedna oś z tyłu) |
| II | Silnik |
|  | Silnik o mocy – min. 320 KM |
|  | Pojemność max.10 dm3 |
|  | Norma emisji spalin: EURO6 |
|  | Elektroniczna regulacja silnika |
|  | Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego |
|  | Moc silnika umożliwiająca jednoczesną pracę pompy wysokociśnieniową wody i kompresora przy założeniach pompa wody 330l/min kompresora 1300 m3/h. |
|  | Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody |
|  | Wymiennik ciepła dla skrzyni biegów |
|  | Podgrzewany filtr paliwa |
|  | Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika |
|  | Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, |
|  | Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy |
|  | Sprężarka powietrza |
|  | Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca |
|  | Płomieniowe urządzenie rozruchowe. Zamawiający dopuszcza się żarowe urządzenie rozruchowe lub inne rozwiązanie równoważne z płomieniowym urządzeniem rozruchowym. |
|  | Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h |
|  | Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG) |
| III | Napęd: |
|  | napęd 4x2 – na koła tylne |
| IV | Układ dolotowy i wydechowy |
|  | Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny |
|  | Wydech wyprowadzony do góry |
|  | Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry |
| V | Skrzynia biegów |
|  | Skrzynia biegów min. 9 przełożeń manualna |
| VI | Przystawki odbioru mocy |
|  | PTO fabryczna przystosowana do pracy ciągłej o momencie o mocy niezbędnej do uzyskania najwyższych wymaganych parametrów zabudowy (typu NMV). |
| VII | Przednia oś / Przednie zawieszenie |
|  | Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 9 t |
|  | Stabilizator przedniej osi |
| VIII | Tylna os / Tylne zawieszenie |
|  | Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 13 t |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |
|  | Przełożenie osi do zastosowań komunalnych |
|  | Stabilizator tylnej osi |
| IX | Opony |
|  | Oś przednia 2 szt. min. 385/65 R22,5 opona z bieżnikiem budowlanym |
|  | Oś tylna 4 szt. min. 315/80R22,5 opona z bieżnikiem budowlanym |
|  | Koło zapasowe 1szt. min. 385/65R22,5 |
| X | Zbiorniki paliwa |
|  | Zbiornik paliwa stalowy zamykany na klucz |
|  | Zbiornik AdBlue zamykany na klucz |
|  | Korek zbiornika AdBlue |
| XI | Układ kierowniczy |
|  | Układ kierowniczy lewostronny |
|  | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |
|  | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem |
|  | Imobilizer |
| XII | Rama |
|  | Rozstaw osi w zakresie 3900 mm – 4500 mm |
|  | Belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu |
|  | Belka przeciwnajazdowa przednia |
|  | Boczne osłony przeciwnajazdowe |
| XIII | Układ hamulcowy |
|  | Elektroniczny System Hamulcowy |
|  | ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
|  | Osuszacz powietrza podgrzewany |
|  | System anty-poślizgowy (ASR) |
|  | ESP - układ stabilizacji toru jazdy |
|  | Przyłącze sprężonego powietrza z przodu |
| XIV | Kabina wyposażenie zewnętrzne |
|  | Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera |
|  | Centralny zamek |
|  | Zdalne sterowanie dla centralnego zamka |
|  | Szyba przednia przyciemniana i ogrzewana |
|  | Szyby drzwi przyciemniane |
|  | Lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane |
|  | Lusterko szerokokątne podgrzewane i elektrycznie sterowane |
|  | Lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU) |
|  | Lusterko krawężnikowe sterowane elektrycznie i ogrzewane. |
|  | Przedni zderzak metalowy trzyczęściowy. |
| XV | Kabina wyposażenie wewnętrzne |
|  | Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia |
|  | Kabina trzymiejscowa, wszystkie siedzenia pojedyncze. |
|  | Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |
|  | Pojedyncze siedzenia dla 2 pasażerów |
|  | Obicie drzwi zmywalne |
|  | Klimatyzacja |
|  | Elektryczne podnośniki szyb. |
|  | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera |
|  | Schowek nad szybą przednią |
|  | Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika |
| XVI | Wskaźniki |
|  | Cyfrowy tachograf montowany fabrycznie tego samego producenta co podwozie |
|  | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |
|  | Komputer pokładowy w języku polskim |
| XVII | Oświetlenie |
|  | Regulacja zasięgu świateł |
|  | Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego |
|  | Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87) |
|  | Światła pozycyjne |
|  | Belka ostrzegawcza LED na dachu kabiny z logiem firmy |
|  | Boczne światła obrysowe |
| XVIII | Układ elektryczny |
|  | Radio CD – fabryczne tego samego producenta, co podwozie, głośniki |
|  | Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów |
|  | 2 akumulatory 12V 155Ah „niewymagające konserwacji” |
|  | Skrzynka na akumulatory zamykana. |
|  | Generator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A |
|  | Sygnał dźwiękowy wstecznego biegu |
| XIX | Inne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne |
|  | Apteczka |
|  | Trójkąt ostrzegawczy oryginalny |
|  | Lampa ostrzegawcza |
|  | Przewód do pompowania 20m z manometrem |
|  | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia |
|  | 1 klin pod koła |
|  | Gaśnica |
|  | Dywaniki |
|  | Pokrowce na siedzenia zmywalne |
| XX | Kolor |
|  | Podwozie: czarny RAL 9011 fabrycznie malowane |
|  | Kabina: niebieski RAL 5015 fabrycznie malowane |
| XXI | Zabudowa |
|  | Rok produkcji 2020 |
| XXII | Zbiornik |
|  | Cylindryczny zbiornik ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż gat.1.4301 ( wymagany atest w dniu dostawy pojazdu ) o grubości min. 6 mm z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika. Wszystkie elementy wspawywane w zbiornik wykonane ze stali kwasowej. Spawy wytrawiane chemiczne. |
|  | Objętość min. 8000 litrów |
|  | Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach |
|  | Rama pomocnicza wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na korozję, malowana w kolorze ramy podwozia |
|  | Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem |
| XXIII | Podziały zbiornika |
|  | Komora szlamu min.4000 l |
|  | Komora wody min. 4000 l |
| XXIV | Napełnianie komory wody |
|  | Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem zamontowane po prawej i lewej stronie zbiornika na wysokości umożliwiającej swobodne napełnianie |
|  | Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C |
|  | System zabezpieczający przed skażeniem wody |
|  | Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem z oznakowaniem pojemności, |
|  | Spust wody ze zbiornika rurociągiem |
| XXV | Opróżnianie komory szlamu |
|  | Zaworem ssąco spustowym DN125 |
|  | Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien, wykonany ze stali kwasoodpornej |
|  | Ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniający wykonana z stali kwasoodpornej. |
| XXVI | Dennica zamykająca |
|  | Zamykana i otwierana hydraulicznie. Poprzez dwa tłoki z zabezpieczeniem zapobiegającym grawitacyjnemu zamykaniu się klapy w przypadku awarii układu hydraulicznego. |
|  | Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz |
|  | Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą |
|  | Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej |
|  | Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności. |
| XXVII | Koryto zrzutowe szlamu |
|  | Z blachy kwasoodpornej |
|  | Zamontowane pod dennicą |
|  | Na końcu koryta pojemnik na odcieki z zaworem spustowym i z możliwością czyszczenia bez demontażu wykonany ze stali kwasoodpornej zakończone po obu stronach zaworami spustowymi |
| XXVIII | Kontrola napełnienia komory szlamu |
|  | Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu |
|  | Chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej |
|  | Możliwość czyszczenia bez demontażu |
| XXIX | Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej |
|  | Zawór DN125 ssąco-spustowy sterowanym pneumatycznie i ręcznie. |
|  | Zawór DN125 ssący – 1szt. dodatkowy zawór ssący |
|  | Złącza typu Perrota |
|  | Zaślepki transportowe, odpowietrzniki |
| XXX | Zrzut wody z nad szlamu |
|  | Możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych. Zawór spustowy sterowany ręcznie i pneumatycznie zakończony złączem węża strażackiego. |
| XXXI | Pompa ssąca |
|  | Łopatkowa |
|  | Chłodzona powietrzem |
|  | Automatyczne smarowanie |
|  | Wydajność ssania min. 1300 m³/h – do pracy ciągłej |
|  | Zbiornik na olej max. 7,5 l |
|  | Zużycie oleju max. 0,3 l/h |
|  | Max wytwarzana próżnia min 0,08 MPa |
|  | Możliwość sprawdzenia zużycia łopatek |
|  | Zamontowana wysoko na ramie pomocniczej |
|  | Pompa ssąca umiejscowiona w wytłumionej komorze wykonanej ze stali nierdzewnej. |
|  | Układ ssania zapewniający ssanie z głębokości min 8 m bez konieczności wspomagania |
|  | Długość węża ssawnego o średnicy 125 mm - min 16 m zapewniająca możliwość ssania z głębokości min. 8 m bez konieczności łączenia dodatkowych odcinków węża |
|  | Filtr powietrza ze stali kwasoodpornej w obudowie aluminiowej |
| XXXII | Napęd pompy ssącej |
|  | Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny |
| XXXIII | System zabezpieczający pompę ssącą |
|  | Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających |
|  | Separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem pływakowym odcinającym o poj. min 70 l z systemem tłumiącym pianę. obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego, bez demontażu |
|  | Tłumik ssania i tłumik wydechu |
|  | Czujnik maksymalnego napełnienia komory osadu |
|  | System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bara. |
|  | Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego |
|  | Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym |
|  | Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie |
|  | Filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej przeznaczony do odprowadzania zassanego szlamu oraz do odławiania zanieczyszczeń płynnych i błotnistych. Wewnątrz zastosowany filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń oraz drugi dla mniejszych cząstek |
|  | System wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepełniony , czujnik wyłączenia kompresora |
| XXXIV | Pompa wysokociśnieniowa: |
|  | Pompa nurnikowa |
|  | Wydajność min.330 l/min, max. 340 l/min. przy min. 170 bar |
|  | Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej |
|  | Uszczelnienie nurników pozwalające na krótko terminową pracę na sucho |
|  | Pompa wysokociśnieniowa wyposażona w trzy zespoły zaworowe ssąco - tłoczące pompy , każdy z nich wyjmowany i montowany w głowicy pompy jako kompletny moduł schemat dołączony w dniu oferty. |
| XXXV | Rurociągi pompy ciśnieniowej: |
|  | Wszystkie elementy w układzie hydrauliki wodnej wykonane ze stali kwasowej (zawory trójniki kolana) zawory kulowe PN-16 wykonane ze stali kwasowej. |
|  | Min. DN25, wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe) |
|  | Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia |
|  | Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym |
|  | System antyskażeniowy uniemożliwiający zanieczyszczenie źródła zasilana w wodę |
|  | Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia |
|  | Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali kwasoodpornej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów. |
|  | Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody |
| XXXVI | System zabezpieczający pompę wodną: |
|  | Pneumatycznie regulowany zawór membranowy |
|  | Zawór przeciążeniowy |
|  | Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody |
|  | Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia |
|  | Akustyczny sygnał niskiego stanu wody |
|  | Automatyczne zabezpieczenie ( uniemożliwienie pracy ) pompy w przypadku braku wody |
|  | Wysięgnik |
| XXXVII | Wysięgnik hydrauliczny na wąż ssawny sterowany radiowo |
|  | Zamontowany do tylnej dennicy |
|  | Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji |
|  | Wysięgnik podnoszony o kąt min 35 stopni |
|  | Kąt obrotu min 180 stopni |
|  | Wysuw min 1,5 m |
|  | Długość po wysuwie min 3,2 m |
|  | Głębokość ssania wysięgnikiem min 7 m od poziomu gruntu. Przy użyciu inżektora min. 12 m od poziomu grunt. |
|  | Podajnik węża ssawnego kasetowy umieszczony nad zbiornikiem. Zamawiający dopuszcza podajnik na wąż ssący jako kołowrót obrotowy |
|  | Kaseta lub kołowrót przystosowane do pracy z wężem ssącym o średnicy min 125 mm i całkowitą długością minimum 16 mb. |
|  | System podawania węża ssawnego do wysięgnika hydraulicznego rolkowy. |
|  | Nawinięty wąż ssawny DN125 o długości min. 16m zakończony złączem Perrota |
|  | Główny kołowrót ciśnieniowy oraz bęben wykonany ze stali kwasowej zainstalowany na tylnej dennicy Sterowany hydraulicznie |
|  | Pojemność: min. 120 m. węża DN25 |
|  | Uchylny o kąt min 180 stopni na stronę prawą |
|  | Zasięg pracy w poziomie min. 1250 mm |
|  | Licznik wysuwu węża ciśnieniowego |
|  | Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża |
|  | Automatyczne układanie węża ciśnieniowego |
|  | Dodatkowa lampa Led na stelażu kołowrotu |
| XXXVIII | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: |
|  | Szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej |
|  | Pojemność: min. 60m węża DN13 |
|  | Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem transportowym |
|  | Napęd hydrauliczny |
|  | Ręczne wspomaganie układania węża |
| XXXIX | Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w: |
|  | włącznik główny |
|  | włącznik lamp błyskowych |
|  | włącznik lamp roboczych |
|  | włącznik systemu ogrzewania wody czystej |
|  | kontrolki pracy układu ogrzewania |
| XL | Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające: |
|  | wskaźniki: |
|  | licznik obrotów silnika podwozia: |
|  | kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu |
|  | kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku |
|  | kontrolka wyłącznika awaryjnego |
|  | licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań |
|  | Przełączniki |
|  | praca kompresora: włącz / wyłącz |
|  | ciśnienie: włącz / wyłącz |
|  | zawór klapowy: otwórz / zamknij |
|  | Regulacja obrotów silnika (+/-) |
|  | wyłącznik awaryjny |
|  | sterowanie wysięgnikiem |
|  | Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi: |
|  | rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego |
|  | otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym |
|  | potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego |
| XLI | Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za: |
|  | Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij |
|  | Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść |
| XLII | Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w: |
|  | licznik pracy kompresora |
|  | licznik pracy pompy wysokociśnieniowej |
|  | wyłącznik awaryjny |
|  | kontrolka wyłącznika awaryjnego |
|  | kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony |
|  | kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie |
|  | kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty |
|  | kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona |
|  | kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz |
| XLIII | Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w: |
|  | włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego |
|  | kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego |
| XLIV | Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe) |
|  | funkcje pilota sterowania radiowego: |
|  | podnoszenie / opuszczanie |
|  | wysuwanie / wsuwanie |
|  | obrót : lewo / prawo |
|  | zwijanie/rozwijanie węża ssawnego |
|  | zwijanie/rozwijanie węża wysokociśnieniowego |
|  | załączenie pompy wodnej |
|  | praca kompresorem: ssanie / tłoczenie |
|  | zawór klapowy: otwarty / zamknięty |
|  | ciśnienie wody: włącz/wyłącz |
|  | obroty silnika +/- |
|  | wyłącznik awaryjny |
| XLV | System hydrauliczny: |
|  | Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi |
|  | Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji |
|  | Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy |
| XLVI | System pneumatyczny: |
|  | Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze |
| XLVII | Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C. |
|  | Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia |
|  | Podgrzewacz o mocy min 30 kW |
|  | Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h |
|  | Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej |
|  | kolektor systemu zima do węża DN25 i DN13 wykonany ze stali kwasoodpornej |
|  | Licznik czasu pracy urządzenia grzewczego. |
| XLVIII | Stelaże na węże ssawne: |
|  | Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej |
|  | Szczelne z zaworami spustowymi |
|  | Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia, z prawej strony min. 4m |
| XLIX | Skrzynie na wyposażenie: |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej |
|  | Zamykana na klucz z drzwiczkami oraz stelażem, długość odpowiadająca długości zabudowy; zamontowana z lewej strony pojazdu. W skrzyni zamontowana lampa LED na przewodzie min. 15m ze zawijakiem oraz imadło. |
|  | Zamykana na klucz z drzwiczkami przystosowana m.in. do przewozu kamery inspekcyjnej ,zamontowana z prawej strony pasażera |
|  | Długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca min. 3m |
|  | Z prawej strony uchwyty do przewozu rury PCV. |
| L | Węże na wyposażeniu |
|  | Wąż ciśnieniowy kanałowy główny min.120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym |
|  | Wąż ciśnieniowy kanałowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 w oplocie tekstylnym |
|  | Dodatkowe rury ssące wykonane z pp ilość 3 szt. Długość dostosowana do możliwości zabudowy. |
|  | Wąż ssący DN110 min. 2 sztuki po ok. 4 metry (dopasowane do długości stelaży na węże) |
| LI | Oświetlenie |
|  | Lampa Led montowana na tylnej części zbiornika na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy |
|  | Lampa Led montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt. |
|  | Lampa Led montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego – 1szt. |
|  | Lampa Led przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem |
|  | Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy z napisem firmowym Zamawiającego |
|  | Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu na zbiorniku |
|  | Uchwyty transportowe dla: |
|  | Węża ciśnieniowego DN25 |
|  | Węża ciśnieniowego DN13 |
|  | Pistoletu wysokociśnieniowego |
|  | Lakierowanie |
|  | Zabudowa zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej |
|  | Wszystkie elementy malowane farbami nawierzchniowymi epoksydowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015 |
|  | Śrutowanie wszystkich elementów |
|  | Podkład |
|  | Wypełniacze |
|  | Powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna gr. min. 100 mikronów wykonana farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych , olejów rozpuszczalników oraz agresywnych czynników atmosferycznych) |
|  | Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze: |
|  | Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu |
|  | Opisane wszystkie zawory hydrauliczne |
|  | Wszystkie opisy odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne , czytelne w języku polskim |
|  | Wyposażenie pojazdu |
|  | Dysze na wąż DN25 – 4 sztuki, dysza do usuwania zatorów, wypłukująca, płucząca i typu qatro. |
|  | Dysze na wąż DN13 – 2 sztuki |
|  | Dysze do pistoletu ciśnieniowego – 2 sztuki |
|  | Rolka typu „ Banan „ - szt. 1 |
|  | Rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1 |
|  | Rolka prowadząca dolna – szt. 1 |
|  | Gracka wygarniająca szt. 1 |
|  | Imadło |
|  | Pompa szlamowa zamontowana z tyłu pojazdu umożliwiająca ssanie z głębokości 3 metrów i wydajności minimum 70 m3/h, o napędzie hydraulicznym. |
|  | Zabudowa umożliwiająca jednoczesną pacę pompy wysokociśnieniowej i kompresora przy ich maksymalnych parametrach |
|  | Zewnętrzny układ zapewniający możliwość smarowania trudno dostępnych miejsc min. Zamków hydraulicznych tylnej dennicy oraz łożysk układu napędowego pompy wodnej i kompresora. |
|  | Kamera cofania monitorująca tył pojazdu podczas pracy z interkomem i monitorem wewnątrz kabiny (monitor o przekątnej) min 7 cali |
|  | Zestaw do monitorowania kanałów zamontowany w skrzyni wykonanej ze stali kwasoodpornej. W skład zestawu powinny wchodzić kamera kolorowa obrotowa w dwóch płaszczyznach przystosowana do inspekcji rur o średnicy od 150 do 600 wraz z zestawem kół do tych średnic. Napęd kamery na cztery koła, dwie osie napędowe. Kamera z oświetleniem o regulacyjnym natężeniu wykonana w technologii LED. Rozdzielczość kamery min 600 linii. dopuszczenie do pracy przy ciśnieniu 1 bar. Zestaw umożliwiający kamerowanie odcinków min 120 mb. wyposażony w monitor wysokiej rozdzielczości o przekątnej ekranu 8 cali z nagrywarką obrazu. W skład zestawu powinno wchodzić oprogramowanie do monitorowania spadków zapisu spadków, opcja wydruku wykresów nagrywania wideo na komputerze, raportowanie wykonanej inspekcji wysyłki komentarzy na ekran monitora oraz pełny raport z inspekcji z opisem uszkodzeń. |
|  | Umywalka do rąk z podgrzewaną wodą |
|  | Wyciągarka elektryczna o udźwigu min.150 kg z linką min. 15 m. |
|  | Zbiornik na odcieki zamontowany na końcu rynny zlewowej z możliwością czyszczenia bez demontażu, wykonany ze stali kwasoodpornej |
|  | Inżektor wykonany ze stali kwasoodpornej |
| LII | Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: |
|  | Książkę gwarancyjną, |
|  | Instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy pojazdu, |
|  | Katalog części w formie rysunkowej |

# Text boxes

PREZES

/- Włodzimierz Kaczmarczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

/-/ Jacek Elak

Zatwierdził

data, 12.11.2019r.