- REGULAMIN TESTU PRZEDOFERTOWEGO

Wykonawcy startujący do przetargu, powinni przed złożeniem ofert, przeprowadzić testy proponowanych przez siebie urządzeń. Ma to na celu zapoznanie się ze specyfiką układu oczyszczalni, własnościami osadu poddawanego procesowi oraz ustalenie miarodajnych parametrów technologicznych odwadniania. Parametry te posłużą do sporządzenia oferty.

Przed przystąpieniem do testów Wykonawca / Oferent na własny koszt przeprowadzi próby proponowanych przez siebie polimerów, które będzie chciał użyć do testów.

Dla przeprowadzenia testów Zamawiający przeznaczy czas od dnia 04.05.2018r. do dnia 22.06.2018r. Każdemu Oferentowi będą przysługiwały 2 kolejne dni do przeprowadzenia badań odwadniania w skali technicznej. Wybór konkretnych dni zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem testów. Do czasu ustalenia konkretnego terminu, każdy Oferent musi również ustalić wszystkie szczegóły realizacji testu ważne dla niego. (Przyłącza, odległości, zasilenie w osad itp.)

Wykonawca / Oferent, na własny koszt, dostarczy na oczyszczalnię ścieków w Pułtuską maszynę testową wraz z całym osprzętem i podłączeniami niezbędnymi do podania osadu, wody płuczącej, polimeru oraz odprowadzenia odcieków do wskazanej przez Użytkownika studzienki kanalizacyjnej.

Instalacja Wykonawcy / Oferenta powinna być wyposażona w układ odprowadzania osadu odwodnionego w miejsce wskazane przez Użytkownika.

Dokładna lokalizacja stacji przewoźnej, podłączeń, odprowadzeń będzie uzgodniona z Użytkownikiem.

Zamawiający pokrywa koszty energii elektrycznej oraz wody w trakcie testów.

Wszelkie przepinki instalacji, króćce przyłączeniowe, przewody technologiczne, węże, rury itp. będą wykonane na koszt i siłami Wykonawcy.

Przewiduje się prowadzenie prób przez 2 dni przez każdego Oferenta.

Na uzgodniony termin rozpoczęcia prób Użytkownik przygotuje swoją instalację w taki sposób aby była gotowa do podłączenia przez Oferenta.

Testy odbędą się na stężeniu polimeru równym 0,3% substancji czynnej

.

Badaniu i rejestracji podlegać będą następujące parametry:

- Przepustowość wirówki – hydrauliczna [ m3/h ],

- Sucha masa osadu w nadawie

- Odciek – stężenie zawiesiny [ mg/l ],

- Sucha masa osadu odwodnionego [ % ],

- Rodzaj i typ polimeru

- Stężenie polimeru podawanego z instalacji do roztwarzania

- Ilość polimeru podawanego z instalacji do roztwarzania

Pobór próbek na suchą masę oraz na stężenie zawiesiny w odcieku należy pobierać w okresie ustabilizowanego okresu pracy wirówki na danych parametrach, które są do Oferenta prawidłowe.

Po ustabilizowaniu się procesu w ciągu 30 minut zostaną pobrane następujące serie pomiarowe:

- 3 próbki osadu odwodnionego dla oznaczenia s. m. w odstępie co ok. 10 minut w łącznym czasie nie przekraczającym 30 minut,

- 3 próbki osadu podawanego na wirówkę dla oznaczenia s. m. (pobór na początku, w środku i na końcu testu),

- 3 próbki dla oznaczenia zawiesiny w odcieku (pobór na początku, w środku i na końcu testu).

Badania laboratoryjne sprawdzające będzie wykonywało Laboratorium Wodociągów w Pułtusku Sp. z o.o.  lub inne wskazane przez Zamawiającego.

Od momentu poboru pierwszej próbki aż do zakończenia testu nie jest możliwa regulacja parametrów procesu.

Stężenie polimeru będzie oznaczone metodą wagową w trakcie roztwarzania.

Decyzję  o rozpoczęciu poboru prób podejmuje przedstawiciel Wykonawcy

Interpretacja wyników:

Stwierdzenie czy zostały spełnione wymogi określone w OPZ nastąpi poprzez obliczenie średniej arytmetycznej wyników cząstkowych, dla każdego parametru, uzyskanych podczas prób eksploatacyjnych w skali technicznej.

Z przeprowadzonych prób w skali technicznej zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół zawierający wyniki analiz, wyliczone dawki polielektrolitu oraz parametry pracy urządzeń. Protokoły z przeprowadzonych prób będą przesłane do Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie 10 dni od daty zakończenia testu. Każdy Wykonawca otrzyma wyniki wyłącznie dla swoich produktów.

Raport z przeprowadzonego testu sporządza Wykonawca i jako dokument dołącza do swojej oferty.