II. KRYTERIA OCENY OFERT

3. OPIS DO TABELI LICZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

KOSZTY EKSPLOATACYJNE zawierają:

- Koszt części eksploatacyjnych i materiałów wraz z robocizną

- Koszt energii elektrycznej

- Koszt polimeru

- Zmniejszenie kosztu zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwodnienia (koszt o wartości ujemnej)

Tab. 1 jest tabelą pomocniczą do wyliczenia kosztów eksploatacyjnych i materiałów wraz z robocizną.

Dla obliczenia poszczególnych kosztów potrzebne są wartości różnych parametrów. Część z nich to parametry gwarantowane przez Oferenta (Tab. 2), część pochodzi od Zamawiającego (Tab. 3).

Tabela Tab. 4 zawiera wyliczone poszczególne składniki kosztów eksploatacyjnych. Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące ich obliczenia.

Ad. 1.	Koszt części eksploatacyjnych i materiałów wraz z robocizną

Do ich wyliczenia służy tabela Tab. 1, gdzie wpisujemy wszystkie materiały eksploatacyjne i części łatwozużywające się. Należą do nich np. oleje i smary, łożyska, uszczelnienia itd. niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji wraz z ich cenami jednostkowymi. Dotyczy to wszystkich elementów wirówki, pomp, stacji polimeru, sond pomiarowych, przenośnika, taśmociągów itd. – ilość/liczba jaka będzie potrzebna w 1 i w 2 roku eksploatacji

Wszystkie inne części, materiały i podzespoły nie wymienione w powyższej liście uważa się za takie, które są objęte gwarancją. Ich uszkodzenie, wyczerpanie, zużycie itp  uznaje się za awarię. Usunięcie takiej sytuacji awaryjnej należy wykonać w trybie naprawy gwarancyjnej.

Jeśli jakiś element ulegnie zużyciu w okresie 2 letniej eksploatacji lub go zabraknie a nie został on wpisany na listę to Wykonawca / Dostawca dostarcza go na własny koszt nie obciążając Zamawiającego.

W wierszu Lp. (1) jest wpisywana cena części lub materiałów, w wierszach (2) i (3) należy wpisać odpowiednie ilości części lub materiałów przewidywane w 1 i 2 roku eksploatacji.

Wszystkie materiały eksploatacyjne i części łatwo zużywające się będą zakupywane przez Zamawiającego przez pierwsze dwa lata eksploatacji zgodnie z danymi zawartymi w tabeli Tab. 1. Ceny i liczby/ilości poszczególnych części i materiałów nie mogą się istotnie różnić w stosunku do cen zawartych w ofercie, a wszelkie odstępstwa muszą być uzasadnione.

Wiersze Lp. (6) i (7) służą do wpisania ryczałtowych kosztów robocizny przeglądów gwarancyjnych i wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części łatwozużywających się w 1 i 2 roku. Będą to dwie sumaryczne kwoty (rok 1 i 2), bez podziału na poszczególne materiały i części.

Uwaga! Części łatwozużywające się i materiały eksploatacyjne potrzebne do rozpoczęcia pracy instalacji powinny być dostarczone w całości wraz z urządzeniami i powinny być wliczone w Cenę Umowną. Zakup przez Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym rozdziale dotyczy dopiero części i materiałów zużytych poprzez rutynową eksploatację, zgodnie z przewidywaniami DTR lub Instrukcji Eksploatacji.

Wszystkie pozycje kosztowe w tabeli będą w cenach netto. Będzie do nich doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek na dzień wystawiania faktury.

Widok czystego arkusza:

Uwaga: uzupełniamy nazwy części lub materiałów oraz szare pola.

Ad. 2.	Koszt energii elektrycznej

Koszt energii elektrycznej =

= Ilość suchej masy osadu(Tab.3 Lp. 1) x Ilość energii elektrycznej na tonę suchej masy osadu (Tab. 2 Lp. 1) x Cena energii elektrycznej (Tab. 3 Lp. 2)

Koszt energii elektrycznej wylicza się w tabeli Tab. 4 Lp. 2

Ad. 3.	Koszt polimeru

Koszt polimeru =

= Ilość suchej masy osadu(Tab.3 Lp. 1) x koszt polimeru na tonę suchej masy osadu (Tab. 2 Lp. 4)

Koszt polimeru wylicza się w tabeli Tab. 4 Lp.3

Ad. 4. Zmniejszenie kosztów zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwadniania

Zmniejszenie kosztów =

(ilość suchej masy osadów(Tab. 3 Lp. 1)/oferowany stopień odwadniania(Tab. 2 Lp. 5) +

- ilość suchej masy osadów(Tab. 3 Lp. 1)/obecny stopień odwadniania(Tab. 3 Lp. 3)) x koszt zagospodarowania 1 t osadu mokrego(Tab. 3 Lp. 4)

Zmniejszenie kosztów zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwadniania wylicza się w tabeli Tab. 4 Lp. 4

UWAGA!

Wszystkie parametry, które są parametrami gwarantowanymi przez Oferenta zawierają się w polach koloru zielonego.

Wypełnione i wydrukowane tabele Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4 stanowią załącznik do oferty.

Suma wartości poszczególnych kosztów eksploatacyjnych otrzymana w Tab. 4 będzie drugim kryterium (obok ceny) służącym do oceny ofert. (SRKE – suma rocznych kosztów eksploatacyjnych)