## ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## tel. 23 692 17 79

## fax. 23 692 17 79

www.pwikpultusk.bip.org.pl

## e-mail: pwik@pultusk.home.pl

## NIP 568-000-04-37

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## NA

„Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 i ART.39

## USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

## (Dz. U z 2017r. poz. 1579, ze zm.)

# ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

## Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych

## w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

## Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

## Miejsce ogłoszenia o przetargu:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Zamawiającego – www.pwikpultusk.bip.org.pl

3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk.

| Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego |  |  |  |
| § 2 | Tryb udzielenia zamówienia |  |  |  |
| § 3 | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| § 4 | Termin wykonania zamówienia |  |  |  |
| § 5 | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p |  |  |  |
| § 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia |  |  |  |
| § 7 | Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |  |  |  |
| § 8 | Wymagania dotyczące wadium |  |  |  |
| § 9 | Termin związania ofertą |  |  |  |
| § 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |  |  |  |
| § 11 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |  |  |  |
| § 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |  |  |  |
| § 13 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |  |  |  |
| § 14 | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |  |  |  |
| § 15 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |  |  |  |
| § 16 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach |  |  |  |
| § 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |  |  |  |
| § 18 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |  |  |  |
| § 19 | Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |  |  |  |
| § 20 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie |  |  |  |
| § 21 | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego |  |  |  |
| § 22 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych |  |  |  |
| § 23 | Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną |  |  |  |
| § 24 | Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot |  |  |  |
| § 25 | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom |  |  |  |
| § 26 | Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom |  |  |  |
| § 27 | Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej |  |  |  |
| § 28 | Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy p.z.p |  |  |  |
| §29 | Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia |  |  |  |
| § 30 | Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo |  |  |  |
| § 31 | Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy |  |  |  |
| § 32 | Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy p.z.p, wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy p.z.p |  |  |  |
| § 33 | Załączniki |  |  |  |
| I | Oferta wraz z załącznikami |  |  |  |
| 1 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i 1b p.z.p. |  |  |  |
| 2 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. |  |  |  |
| 3 | Wykaz dostaw |  |  |  |
| 4 | Wykaz osób |  |  |  |
| 5 | Wyliczanie Kosztów Eksploatacji |  |  |  |
| II | Wzór umowy |  |  |  |
| III | Regulamin przeprowadzenia testów |  |  |  |
| IV | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

## ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## tel. 23 692 17 79

## fax. 23 692 17 79

www.pwikpultusk.bip.org.pl

## e-mail: pwik@pultusk.home.pl

## NIP 568-000-04-37

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy p.z.p  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Pułtusku. Istniejąca stacja jest wyeksploatowana i należy wymienić ją na nową. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie fabrycznie nowej wirówki wraz z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem. Główne parametry technologiczne zamówienia - wymagana wydajność instalacji:

Hydrauliczna – 20 m3/h

Masowa – 500 kg sm/h.

Charakterystyka osadów do odwirowywania.

Osady ściekowe po tlenowej stabilizacji, osad nadmierny;

- zawartość suchej masy – 1,5do 3,0%,0

-zawartość części organicznych do 76%.

2) roboty budowlane budynku stacji  wyszczególniono w część IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji zadań z wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” Nr POIS.02.03.00-00-0130/16

Zadanie 1.5. „Stacja odwadniania osadów; zakup i dostawa urządzenia do odwadniania wraz z AKPIA’ wniosku o dofinansowanie projektu

Zadanie 1.4. „Wymiana urządzenia do mechanicznego odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków w Pułtusku” wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy opis zamówienia został określony w część IV SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż zbędnych instalacji i urządzeń i przygotowanie do montażu nowych

- Dostawa i montaż nowych instalacji i urządzeń

- Uporządkowanie instalacji i obiektów, usunięcie zabrudzeń i uszkodzeń po montażu

- Sporządzenie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji

- Przeprowadzenie rozruchu

- Przeprowadzenie prób końcowych

- Przeprowadzenie nadzoru nad ruchem próbnym i wykonanie szkolenia

- Wykonanie ewentualnych testów gwarancyjnych (na ewentualne wezwanie Zamawiającego)

- Usługa serwisowa łącznie z dostawą części łatwo zużywających się i materiałów eksploatacyjnych (w tym polimeru) przez okres trwania gwarancji (okres gwarancji wynosi 2 lata)

- Roboty budowlane budynku stacji odwadniania osadów  polegające na modernizacji i dostosowaniu do nowego urządzenia,

- Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie obsługi, wykonanie dokumentacji powykonawczej obiektu, prowadzenie prób eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji oraz wykonanie wszystkich prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.

Koszty wykonania prac określonych w  punktach od a. do h. oraz j, k zawarte będą w cenie ofertowej, natomiast koszty wykonania obowiązków określonych w punkcie  i. będą ponoszone  już w trakcie eksploatacji według cen za wykonanie określonych czynności.

4. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne decyzje, pozwolenia i uzgodnienia.

5. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie wszystkich czynności, w tym wszystkich niezbędnych prób i badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami prawa,

2) zagwarantowanie, że wszystkie urządzenia posiadają autoryzowane przez producentów urządzeń serwisy na terenie Polski. Wykonawca musi wskazać listę autoryzowanych serwisów w Ofercie,

3) przekazanie wraz z urządzeniem DTR maszyny, instrukcję BHP, dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych,

4) przekazanie oprogramowania i kodów dostępu do dostarczonych urządzeń,

5) przekazanie wszelkiej dokumentacji związanej z urządzeniami oraz język obsługi paneli sterowania w języku polskim,

6) dokonanie rozruchu technologicznego całej linii odwadniania osadów wraz z nową wirówką,

7) przeszkolenie personelu w obsłudze nowych urządzeń.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty  itp., które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do mogących występować w programie funkcjonalno - użytkowym znaków towarowych, patentów zastosowanie ma określenie „lub równoważne", Oznacza to, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone przez Zamawiającego, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionym dokumencie.

8. Jeżeli podmiot chce wziąć udział w postępowaniu, musi wziąć udział w testach wstępnych. Regulamin przeprowadzenia testów został określony w części III SIWZ. Wyniki z testów muszą posłużyć do określenia parametrów technologicznych pracy urządzenia i muszą być wpisane do oferty.

9. Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia przygotuje i złoży Zamawiającemu w formie papierowej, trwale spiętej dokumentację odbiorową.

10. KOD CPV – 42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów, 45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia :

- dostawa urządzenia: w ciągu 8 miesięcy o daty podpisania umowy,

- ostateczny termin zakończenia zadania: do 31.05.2019r.

## § 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 700.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co najmniej 700.000,00 zł,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca  wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi wymagane uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe – wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykonał co najmniej 2 dostawy spełniające wymogi Zamawiającego - wykaz dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c Pozostałe warunki każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie.

5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w §6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4.

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia Wykonawcy wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego: - „Oferty wraz z załącznikami”.

- Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: - oświadczenia– załącznik nr 1 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p..

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

1) wykazu min. 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przez dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć dostawę urządzenia odwadniającego - wirówki o wydajności hydraulicznej min. 15 m3/h i wydajności masowej min.300- 400 kg  s.m.o/h zamontowanych w dwóch różnych instalacjach każdą o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł;

2) wykazu min. 2 osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje:

- kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz min. 5 – letnie doświadczenie zawodowe;

- osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w uruchamianiu urządzenia odwadniającego – wirówki, - która uruchomiła przynajmniej 1 instalację do odwadniania o przepustowości minimum 15 m3/h

- Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez ww. osoby.

- - kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz min. 5 – letnie doświadczenie zawodowe;

- 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 700.000,00 zł w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- 4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700.000,00 zł.

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 9 polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty: testu przedofertowego, sporządzonego w oparciu o Regulamin przeprowadzenia testów  (cześć III SIWZ).

12. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

## § 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest:

Jacek Elak, Andrzej Sieńkowski - pwik@pultusk.home.pl

sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:

Agnieszka Wądolna – pwik@pultusk.home.pl

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 pln.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu).

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, ze zm.).

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku, 12 1240 5309 1111 0000 5046 4663

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p. , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

6. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

10. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

12. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

14. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

16. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

17. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiających przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed  05.07.2018 roku, godz. 14:15.

20. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

21. Ofertę należy złożyć na podstawie danych z testu przedofertowego wypełniają tabelę parametry gwarantowane, stosując się do regulaminu testu przedofertowego.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk, sekretariat.

- Terminem składania ofert jest dzień 05.07.2018r. godzina 14:00.

- Miejscem otwarcia ofert jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk.

- Terminem otwarcia ofert jest dzień 05.07.2018r. godzina 14:15.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- 2. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniającą elementy wymienione w §3 ust. 3 lit. a – h oraz j, k.

- W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowego, należy do Wykonawcy.

## 3. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej   zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

## 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie uznany, że oferta  złożona przez Wykonawcę nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium cena – waga 50 %, sumaryczne roczne koszty eksploatacji – waga 50%.

5. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Pi (C) =  (Cmin/Ci) • 100 pkt x Wk

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „ Cena” |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| Ci | cena oferty badanej |

Kryterim - sumaryczne roczne koszty eksploatacji (SRKE).

Do wyliczenia kosztów eksploatacyjnych należy zastosować zasady podane poniżej.

W przypadku kryterium „koszty eksploatacji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch pierwszych cyfr występujących po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (SRKE) =  (SRKEmin/SRKEi) • 100 pkt x Wk

gdzie:

| Pi(SRKE) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „koszty eksploatacji"; |
| --- | --- |
| SRKEmin | Najniższe Sumaryczne Roczne Koszty Eksploatacyjne spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| SRKEi | Sumaryczne Roczne Koszty Eksploatacyjne w ofercie "i"; |

Sposób wyliczenia Sumarycznych Rocznych Kosztów Eksploatacji znajduje się w załączniku nr 5 pt. Wyliczanie Kosztów Eksploatacji

Wk – Waga kryterium

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w ocenianym kryterium (PiC + Pi SRKE).

§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  zakresie:

1) ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia, W razie częściowego zaniechania wykonania przedmiotu umowy rozliczenie następuje na podstawie rzeczywiście wykonanego przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i Zamawiającego,

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) wydłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na  intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację przedmiotu umowy, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub zawieszenie realizacji zamówienia; W razie wstrzymania lub zaniechania realizacji inwestycji wynagrodzenie zostanie zapłacone za wykonany zakres  przedmiotu umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu niewykonania całego zakresu umowy;

c) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

d) gdy zajdzie konieczność wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową podstawową;

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

f) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

3) warunków oraz terminu płatności, wynikających z wszelkich uzasadnionych zmian wprowadzanych do umowy; w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, w tym w związku z pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi,

4) przedmiotu umowy w związku z pracami zamiennymi lub dodatkowymi,

5) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847, ze zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto w następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku, 12 1240 5309 1111 0000 5046 4663

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110, ze zm.),

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający rozstrzygnie postępowanie o zamówienie publiczne, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

## § 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

## jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## § 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

## www.pwikpultusk.bip.org.pl       pwik@pultusk.home.pl

## § 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

## § 23.  Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## § 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

## jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

## § 25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

## § 26.  Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

## Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm.

## § 27.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## § 28.  Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

## Nie dotyczy.

## § 29.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

## Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## § 30.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy - część II SIWZ.

## § 31.  Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy

Zgodnie z § 1 ust. 3 lit. d wzoru umowy - część IV SIWZ.

## § 32.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy

## Nie dotyczy.

## § 33.  Załączniki

Oferta wraz z załącznikami

1. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 - załącznik nr 1

2. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. - załącznik nr 2

3 Wykaz dostaw – załącznik nr 3

4. Wykaz osób – załącznik nr 4

5. Wyliczanie Kosztów Eksploatacji – załacznik nr 5

Wzór umowy – część II

Regulamin przeprowadzenia testów- część III

Opis przedmiotu zamówienia – część IV

Wykonawca:

nazwa   ..............................................................................................

adres    ul. .................................................... 	miejscowość ..........................................

kod pocztowy ......-.......... 	województwo ......................................

REGON ............................................................... 	NIP .......................................................

tel. ......................................................................	fax. .......................................................

Internet: http:// ...................................................	e-mail ......................................

O  F  E  R  T  A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na :

„Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z załączonym „Opisem zamawianych urządzeń i instalacji”.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: …………. zł netto, VAT ….% (zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami) w kwocie …. zł, razem ……………………zł brutto(słownie ………………………….…… .zł brutto).

Parametry gwarantowane:

| Lp. | PARAMETR [jednostka] | KOMENTARZ | DEKLARACJA WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepustowość hydrauliczna wirówki [ m3/h] | Nie mniej niż 20 m3/h |  |
| 2. | Przepustowość masowa wirówki [kg sm/h] | Nie mniej niż 500 kg s.m./h |  |
| 3. | Przepustowość stacji polimeru [l/h] | Nie mniej niż 2000 dla stężenia polimeru 0,3% |  |
| 4. | Zawartość zawiesiny w odcieku [mg/l] | Nie więcej niż 800 mg/h |  |
| 5. | Sucha masa osadu odwodnionego [ % ] | Na podstawie testu przedofertowego (nie większa niż uzyskana podczas testu) |  |
| 6. | Zużycie energii elektrycznej pobranej przez napędy wirówki na odwodnienie osadu zawierającego 1 t sm [kWh] |  |  |
| 7a. | Koszty części zamiennych i materiałów oraz serwisów w 1 roku eksploatacji [PLN] | Według tabeli Tab. 1 do obliczenia kosztów eksploatacyjnych p. II |  |
| 7b. | Koszty części zamiennych i materiałów oraz serwisów w 2 roku eksploatacji [PLN] | Według tabeli Tab. 1 do obliczenia kosztów eksploatacyjnych p. II |  |
| 8a. | Koszty polimeru w 1 roku = = dawka x cena [PLN/t s.m.] dawka [kg/t s.m.] cena [PLN/kg] | Dawka na podstawie testu przedofertowego (nie mniejsza niż uzyskana podczas testu) Wyszczególnić zarówno wyliczony koszt, jak i dawkę oraz cenę |  |
| 8b. | Koszty polimeru w 2 roku = = dawka x cena [PLN/t s.m.] dawka [kg/t s.m.] cena [PLN/kg] | Dawka na podstawie testu przedofertowego (nie mniejsza niż uzyskana podczas testu) Wyszczególnić zarówno wyliczony koszt, jak i dawkę oraz cenę |  |
| 8. | Dyspozycyjność [h/rok] | Nie mniej niż 8424 |  |

Oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy p.z.p.

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

- dostawa urządzenia: w ciągu 8 miesięcy o daty podpisania umowy,

- ostateczny termin zakończenia zadania: do 31.05.2019r.

- Udzielimy gwarancji na okres ………….. (minimum 2 lata).

- Zapewniamy autoryzowany serwis na terenie Polski, tj. …………… (należy wskazać autoryzowane serwisy).

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Akceptujemy termin związania ofertą.

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ............../**.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jestem/ nie jestem małym przedsiębiorcą/**

- Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/**:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

- Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

Integralną częścią oferty są załączniki:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

........................... dnia...........2018r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

*wartość zadania brutto z tabeli przenieść do oferty

** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”

oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

........................... dnia...........2018r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………..........………………………………….......

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………

........................... dnia……….2018r..                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 2

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu (brak podstaw) z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.).

........................... dnia…….2018r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., na którego/uch zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia...............2018r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia.............2018r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 3

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”.

oświadczam, że wykonaliśmy niżej wymienione dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przez dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć dostawę urządzenia odwadniającego - wirówki o wydajności hydraulicznej min. 15 m3/h i wydajności masowej min.300- 400 kg  s.m.o/h zamontowanych w dwóch różnych instalacjach każdą o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł.

| Lp. | Nazwa/rodzaj zamówienia | Wartość/ przedmiot dostawy | Data wykonania | Miejsce wykonania | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |  |  |

........................... dnia...........2018r.                                    .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 4

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”.

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie; nazwa, numer i data wydania uprawnień) | Doświadczenie w pracy zawodowej | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

........................... dnia...........2018r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 5

Wyliczanie Kosztów Eksploatacji dla zadania:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”

OPIS DO TABELI LICZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

KOSZTY EKSPLOATACYJNE zawierają:

- Koszt części eksploatacyjnych i materiałów wraz z robocizną

- Koszt energii elektrycznej

- Koszt polimeru

- Zmniejszenie kosztu zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwodnienia (koszt o wartości ujemnej)

Tab. 1 jest tabelą pomocniczą do wyliczenia kosztów eksploatacyjnych i materiałów wraz z robocizną.

Dla obliczenia poszczególnych kosztów potrzebne są wartości różnych parametrów. Część z nich to parametry gwarantowane przez Wykonawcę (Tab. 2), część pochodzi od Zamawiającego (Tab. 3).

Tab. 4 zawiera wyliczone poszczególne składniki kosztów eksploatacyjnych. Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące ich obliczenia.

Ad. 1.	Koszt części eksploatacyjnych i materiałów wraz z robocizną

Do ich wyliczenia służy tabela Tab. 1, gdzie wpisujemy wszystkie materiały eksploatacyjne i części łatwo zużywające się. Należą do nich np. oleje i smary, łożyska, uszczelnienia itd. niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji wraz z ich cenami jednostkowymi. Dotyczy to wszystkich elementów wirówki, pomp, stacji polimeru, sond pomiarowych, przenośnika, taśmociągów itd. – ilość/liczba jaka będzie potrzebna w 1 i w 2 roku eksploatacji

Wszystkie inne części, materiały i podzespoły nie wymienione w powyższej liście uważa się za takie, które są objęte gwarancją. Ich uszkodzenie, wyczerpanie, zużycie itp  uznaje się za awarię. Usunięcie takiej sytuacji awaryjnej należy wykonać w trybie naprawy gwarancyjnej.

Jeśli jakiś element ulegnie zużyciu w okresie 2 letniej eksploatacji lub go zabraknie a nie został on wpisany na listę to Wykonawca dostarcza go na własny koszt nie obciążając Zamawiającego.

W wierszu Lp. (1) jest wpisywana cena części lub materiałów, w wierszach (2) i (3) należy wpisać odpowiednie ilości części lub materiałów przewidywane w 1 i 2 roku eksploatacji.

Wszystkie materiały eksploatacyjne i części łatwo zużywające się będą zakupywane przez Zamawiającego przez pierwsze dwa lata eksploatacji zgodnie z danymi zawartymi w tabeli Tab. 1. Ceny i liczby/ilości poszczególnych części i materiałów nie mogą się istotnie różnić w stosunku do cen zawartych w ofercie, a wszelkie odstępstwa muszą być uzasadnione.

Wiersze Lp. (6) i (7) służą do wpisania ryczałtowych kosztów robocizny przeglądów gwarancyjnych i wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części łatwo zużywających się w 1 i 2 roku. Będą to dwie sumaryczne kwoty (rok 1 i 2), bez podziału na poszczególne materiały i części.

Uwaga! Części łatwo zużywające się i materiały eksploatacyjne potrzebne do rozpoczęcia pracy instalacji powinny być dostarczone w całości wraz z urządzeniami i powinny być wliczone w Cenę Umowną. Zakup przez Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym rozdziale dotyczy dopiero części i materiałów zużytych poprzez rutynową eksploatację, zgodnie z przewidywaniami DTR lub Instrukcji Eksploatacji.

Wszystkie pozycje kosztowe w tabeli będą w cenach netto. Będzie do nich doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek na dzień wystawiania faktury.

Widok czystego arkusza:

Uwaga: uzupełniamy nazwy części lub materiałów oraz szare pola.

Ad. 2.	Koszt energii elektrycznej

Koszt energii elektrycznej =

= Ilość suchej masy osadu(Tab.3 Lp. 1) x Ilość energii elektrycznej na tonę suchej masy osadu (Tab. 2 Lp. 1) x Cena energii elektrycznej (Tab. 3 Lp. 2)

Koszt energii elektrycznej wylicza się w tabeli Tab. 4 Lp. 2

Ad. 3.	Koszt polimeru

Koszt polimeru =

= Ilość suchej masy osadu(Tab.3 Lp. 1) x koszt polimeru na tonę suchej masy osadu (Tab. 2 Lp. 4)

Koszt polimeru wylicza się w tabeli Tab. 4 Lp.3

Ad. 4. Zmniejszenie kosztów zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwadniania

Zmniejszenie kosztów =

(ilość suchej masy osadów(Tab. 3 Lp. 1)/oferowany stopień odwadniania(Tab. 2 Lp. 5) +

- ilość suchej masy osadów(Tab. 3 Lp. 1)/obecny stopień odwadniania(Tab. 3 Lp. 3)) x koszt zagospodarowania 1 t osadu mokrego(Tab. 3 Lp. 4)

Zmniejszenie kosztów zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwadniania wylicza się w tabeli Tab. 4 Lp. 4

UWAGA!

Wszystkie parametry, które są parametrami gwarantowanymi przez Wykonawcę zawierają się w polach koloru zielonego.

Wypełnione i wydrukowane tabele Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4 stanowią załącznik do oferty.

Suma wartości poszczególnych kosztów eksploatacyjnych otrzymana w Tab. 4 będzie drugim kryterium (obok ceny) służącym do oceny ofert. (SRKE – suma rocznych kosztów eksploatacyjnych)

CZĘŚĆ III SIWZ

REGULAMIN TESTU PRZEDOFERTOWEGO dla zadania:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”

Wykonawcy startujący do przetargu, powinni przed złożeniem ofert, przeprowadzić testy proponowanych przez siebie urządzeń. Ma to na celu zapoznanie się ze specyfiką układu oczyszczalni, własnościami osadu poddawanego procesowi oraz ustalenie miarodajnych parametrów technologicznych odwadniania. Parametry te posłużą do sporządzenia oferty.

Przed przystąpieniem do testów Wykonawca na własny koszt przeprowadzi próby proponowanych przez siebie polimerów, które będzie chciał użyć do testów.

Dla przeprowadzenia testów Zamawiający przeznaczy czas od dnia 04.05.2018r. do dnia 22.06.2018r. Każdemu Wykonawcy będą przysługiwały 2 kolejne dni do przeprowadzenia badań odwadniania w skali technicznej. Wybór konkretnych dni zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem testów. Do czasu ustalenia konkretnego terminu, każdy Wykonawca musi również ustalić wszystkie szczegóły realizacji testu ważne dla niego (przyłącza, odległości, zasilenie w osad itp.)

Wykonawca na własny koszt, dostarczy na oczyszczalnię ścieków w Pułtusku maszynę testową wraz z całym osprzętem i podłączeniami niezbędnymi do podania osadu, wody płuczącej, polimeru oraz odprowadzenia odcieków do wskazanej przez Użytkownika studzienki kanalizacyjnej.

Instalacja Wykonawcy powinna być wyposażona w układ odprowadzania osadu odwodnionego w miejsce wskazane przez Użytkownika.

Dokładna lokalizacja stacji przewoźnej, podłączeń, odprowadzeń będzie uzgodniona z Użytkownikiem.

Zamawiający pokrywa koszty energii elektrycznej oraz wody w trakcie testów.

Wszelkie przepinki instalacji, króćce przyłączeniowe, przewody technologiczne, węże, rury itp. będą wykonane na koszt i siłami Wykonawcy.

Przewiduje się prowadzenie prób przez 2 dni przez każdego Wykonawcę.

Na uzgodniony termin rozpoczęcia prób Użytkownik przygotuje swoją instalację w taki sposób aby była gotowa do podłączenia przez Wykonawcę.

Testy odbędą się na stężeniu polimeru równym 0,3% substancji czynnej.

Badaniu i rejestracji podlegać będą następujące parametry:

- Przepustowość wirówki – hydrauliczna [ m3/h ],

- Sucha masa osadu w nadawie

- Odciek – stężenie zawiesiny [ mg/l ],

- Sucha masa osadu odwodnionego [ % ],

- Rodzaj i typ polimeru

- Stężenie polimeru podawanego z instalacji do roztwarzania

- Ilość polimeru podawanego z instalacji do roztwarzania

Pobór próbek na suchą masę oraz na stężenie zawiesiny w odcieku należy pobierać w okresie ustabilizowanego okresu pracy wirówki na danych parametrach, które są do Wykonawcy prawidłowe.

Po ustabilizowaniu się procesu w ciągu 30 minut zostaną pobrane następujące serie pomiarowe:

- 3 próbki osadu odwodnionego dla oznaczenia s. m. w odstępie co ok. 10 minut w łącznym czasie nie przekraczającym 30 minut,

- 3 próbki osadu podawanego na wirówkę dla oznaczenia s. m. (pobór na początku, w środku i na końcu testu),

- 3 próbki dla oznaczenia zawiesiny w odcieku (pobór na początku, w środku i na końcu testu).

Badania laboratoryjne sprawdzające będzie wykonywało Laboratorium Wodociągów w Pułtusku Sp. z o.o. lub inne wskazane przez Zamawiającego.

Od momentu poboru pierwszej próbki aż do zakończenia testu nie jest możliwa regulacja parametrów procesu.

Stężenie polimeru będzie oznaczone metodą wagową w trakcie roztwarzania.

Decyzję  o rozpoczęciu poboru prób podejmuje przedstawiciel Wykonawcy

Interpretacja wyników:

Stwierdzenie czy zostały spełnione wymogi określone w OPZ nastąpi poprzez obliczenie średniej arytmetycznej wyników cząstkowych, dla każdego parametru, uzyskanych podczas prób eksploatacyjnych w skali technicznej.

Z przeprowadzonych prób w skali technicznej zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół zawierający wyniki analiz, wyliczone dawki polielektrolitu oraz parametry pracy urządzeń. Protokoły z przeprowadzonych prób będą przesłane do Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie max. 10 dni od daty zakończenia testu. Każdy Wykonawca otrzyma wyniki wyłącznie dla swoich produktów.

Raport z przeprowadzonego testu sporządza Wykonawca i jako dokument dołącza do swojej oferty.

CZĘŚĆ II SIWZ

UMOWA Nr .../2018 - wzór

zawarta w dniu  ........2018r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku

z siedzibą: ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk

## NIP 568-000-04-37

## wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157759, kapitał zakładowy: 7.579.700,00 zł

reprezentowanym przez:

………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: .........

z siedzibą: ............

wpisaną do.......................................

NIP .........

REGON ..........

reprezentowaną przez:

..................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot na podstawie art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.).

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa węzła osadowego na  oczyszczalni ścieków w Pułtusku zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze swoją ofertą z dnia ...........   oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż zbędnych instalacji i urządzeń i przygotowania do montażu nowych

- Dostawa i montaż nowych instalacji i urządzeń

- Uporządkowanie instalacji i obiektów, usunięcie zabrudzeń i uszkodzeń po montażu

- Sporządzenie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji

- Przeprowadzenie rozruchu

- Przeprowadzenie prób końcowych

- Przeprowadzenie nadzoru nad ruchem próbnym i wykonanie szkolenia

- Wykonanie ewentualnych testów gwarancyjnych (na ewentualne wezwanie Zamawiającego)

- Usługa serwisowa łącznie z dostawą części łatwo zużywających się i materiałów eksploatacyjnych (w tym polimeru) przez okres trwania gwarancji,

- Roboty budowlane stacji odwadniania osadów polegające na modernizacji i dostosowaniu do nowego urządzenia,

- Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie obsługi, wykonanie dokumentacji powykonawczej obiektu, prowadzenie prób eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji oraz wykonanie wszystkich prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ryczałtową w wysokości : …………………...zł netto, vat … % w kwocie ……, razem: ……….. zł brutto (słownie: ……………………………………). Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. od a. do h. oraz j, k Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej (zakres określony w lit. i będzie płatny już w trakcie eksploatacji za wykonane czynności).

3. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Strony dopuszczają warunki częściowego rozliczenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, potwierdzony protokołem częściowego odbioru umowy.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

4. Roboty wykonane przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego nie będą przez niego zapłacone.

5.  Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami lub z udziałem podwykonawców w zakresie ….

6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

7. W terminie 5 dni od otrzymania projektu  Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

9. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 5 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

10. Przelew (cesja) wierzytelności i przejęcie długu z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych faktur:

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionymi przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

2) dowody realizacji zobowiązań wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 1,

3) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy, wynikającymi z zawartej z nimi umowy.

12. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 11 pkt 2 Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunek podwykonawców jego należności w wysokości odpowiadającej zadłużeniu Wykonawcy wobec podwykonawców wynikającego z faktur, o których mowa w ust. 11 pkt 1.

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie 14 dni.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

20.Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,

2) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,

3) wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę  Zamawiającemu, obejmującej dany zakres robót,

4) zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót  i wystawieniu na jego podstawie faktury.

21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w standardzie odpowiadającym aktualnemu stanowi techniki, obowiązującym polskim normom i przepisom techniczno-budowlanym polskiego prawodawstwa.

22. Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

22. Instrukcje obsługi przedmiotu dostawy, instrukcje serwisowe i konserwacji oraz wszelka inna dokumentacja musi być porządzona w języku polskim, w formie papierowej.

23. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z zakresu obsługi zainstalowanych urządzeń, zgodnie z warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

24.  Wykonawca gwarantuje następujące parametry ……………

Parametry te zostaną potwierdzone w trakcie odbiorów końcowych oraz po okresie gwarancyjnym w kolejnych testach.

25. Wykonawca gwarantuje koszty eksploatacyjne w pierwszym i drugim roku eksploatacji ujęte w tabeli do obliczeń kosztów eksploatacyjnych, stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy.

26. Zamawiający ma prawo do zmiany polimeru na własna rękę, jeśli na rynku znajdzie ofertę korzystniejszą niż zapisana w ofercie. Wykonawca będzie wówczas zwolniony z dostawy na czas określony przez Zamawiającego i nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia.

27. Wymagane jest by Wykonawca zagwarantował wszystkie parametry gwarantowane opisane w rozdziale 3.3 OPZ.

§ 2

Termin wykonania zamówienia :

  - dostawa urządzenia: w ciągu 8 miesięcy o daty podpisania umowy,

  - ostateczny termin zakończenia zadania: do 31.05.2019r.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do:

1) dostarczenia fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, pozbawionych wad urządzeń i sprzętów oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym niniejszą umową zakresem, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane,

2) składowania urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dot. ochrony p.poż. i bhp.,

3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa,

4) prowadzenia robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru technicznego do uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy,

5) usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci;

6) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia,

7) koordynacji robót poszczególnych branż i podwykonawców,

8) zapewnienia kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

9) użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim,

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,

11) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty bądź wykonać otwory niezbędne do zbadania robót w celu ich prawidłowego odbioru, a następnie przywrócić do stanu właściwego,

12) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

13) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie jest wykonywany przedmiot umowy lub gdzie przewiduje się jego wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy,

14) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej,

15) zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

16) poddania kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz inne podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zadania,

17) ochrony danych osobowych osób, od których dane będą zbierane zgodnie z zapisami ustawy w dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922),

18) W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednio krótkiej przerwy w działaniu urządzeń do  odwadniania wymaga się by w ramach usługi dostarczył przewoźną stacje do odwadniania zgodnie z punktem 1.4.2 OPZ

19)Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu prac opisanego w rozdziale IV OPZ na drugi dzień po podpisaniu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawy, roboty i usługi wykonane przez jego podwykonawców,

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy,

3) ponosi ryzyko finansowe za uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

4) wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenie budowy, koszty związane z przeprowadzeniem prób, badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

§ 4

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z SIWZ, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-techniczne.

2. Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu objętego umową do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu niezbędnych przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

5. Zamawiający dokona zakończenia i odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio części prac lub robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4, 5 i 9.

8. Nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu: niezbędną dokumentację wynikającą z przedmiotu umowy.

9. Zamawiający wyznaczy datę odbioru przed upływem terminu gwarancji oraz powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

10. Z czynności odbioru przedmiotu umowy i odbioru, o którym mowa w ust. 9 będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, § 9 ust. 3 stosuje odpowiednio.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze przedmiotu umowy oraz upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 5 umowy.

§ 5

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. W celu zapewnienia właściwej jakości przedmiotu umowy ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej tj. …………….…. słownie: …….

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego.

4. Zabezpieczenie wniesiono w formie:

1)  pieniądza, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: …..

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zwrot wpłaconego zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji będzie pozostawiona kwota w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota ta zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- 10. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady oraz wadach prawnych,

- 11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,

- 12. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie,

- 13. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą w bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody,

- 14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady,

- 15. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- 16. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym,

- 17. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- 18. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w części IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnie z tytułu rękojmi za wady.

§ 6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji umowy oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca ubezpieczy roboty określone w § 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 7

  - Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca składowania odpadów i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

  - Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na ten cel.

  - Koszty dozoru terenu ponosi Wykonawca w ramach swojej ceny określonej w ofercie.

§ 8

Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.

§ 9

1. Odbiory dokonywane będą w oparciu o SIWZ, obowiązujące Normy oraz obowiązujące przepisy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych szczegółowymi przepisami prób technicznych na koszt własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru, w którym wskazuje sposób i termin usunięcia wad jakościowych i ilościowych. Protokół podpisują strony umowy.

4. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 10

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących stronie Wykonawcy, Wykonawca, jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT ).

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT ).

3. Jeżeli niżej wskazane parametry gwarancyjne nie spełnią Parametrów Gwarantowanych, wyszczególnionych w załączniku do Oferty Wykonawcy, lecz wartości otrzymane w Teście Gwarancyjnym będą w granicach minimalnych/maksymalnych wartości, wyszczególnionych poniżej, a Wykonawca, o ile Zamawiający wyrazi zgodę, wybierze karę umowną na rzecz Zamawiającego, w miejsce wykonywania zmian, modernizacji i/lub dodatkowych elementów w obiektach, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, zgodnie z poniższą specyfikacją za każdy całkowity procent (1%) odstępstw od wartości gwarantowanych dla obiektów, lub w stopniu proporcjonalnie zmniejszonym za każde odstępstwo lub jego część, mniejsze niż jeden całkowity procent (1%):

- Dawka polimeru na t sm osadu podawanego na wirówkę 0,33% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2. (bez VAT)

- Wydajność instalacji hydrauliczna  0,33% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT)

- Wydajność instalacji masowa 0,33% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT).

- Sucha masa osadu odwodnionego 0,066% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT).

- Stężenie zawiesiny w odcieku 0,33% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2. (bez VAT).

- Zużycie energii elektrycznej na 1 t sm osadu podawanego do wirówki 0,033% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2(bez VAT).

- Dyspozycyjność  1,20% ceny umownej, o której mowa w § 1 ust. 2(bez VAT) .

4. W sytuacji, w której strony skorzystają z postanowień, o których mowa w ust. 3  parametrami gwarantowanymi stają się parametry uzyskane w czasie prób akceptowane przez Zamawiającego.

5.  Zamawiający jest uprawniony do odmowy wyrażenia  zgody, o której mowa w ust. 3  bez podania przyczyny. Wówczas jest uprawniony do wykonania wszelkich innych uprawnień wynikających z przepisów prawa z tytułu nieosiągnięcia przez instalację zakładanych parametrów gwarancyjnych.

6.  Poziomy minimalne/maksymalne Jeżeli wyniki Testów Gwarancyjnych wykażą nie spełnienie poniższych poziomów minimalnych/maksymalnych parametrów gwarantowanych, Wykonawca na swój koszt w ramach Umowy naprawi wszelkie usterki aż do momentu osiągnięcia minimalnych poziomów wydajności:

a) Dawka polimeru na t suchej masy podawanego na wirówkę uzyskana w trakcie Testu Gwarancyjnego: nie więcej niż 110%

b) Przepustowość hydrauliczna uzyskana trakcie Testu Gwarancyjnego: nie mniej niż 95% wartości gwarantowanej;

c) Przepustowość masowa uzyskana trakcie Testu Gwarancyjnego: nie mniej niż 95% wartości gwarantowanej;

d) Sucha masa osadu odwodnionego uzyskana trakcie Testu Gwarancyjnego: nie mniej niż 95% wartości gwarantowanej;

e) Stężenie zawiesiny w odcieku uzyskane trakcie Testu Gwarancyjnego: nie więcej niż 150 % wartości gwarantowanej;

f) Dyspozycyjność uzyskana podczas pełnego roku eksploatacji liczona od dnia wydania zakończenia prób gwarancyjnych  nie mniej niż 95%  wartości gwarantowanej;

g) Zużycie energii na 1 t sm osadu podanego do odwadniania, uzyskane trakcie Testu Gwarancyjnego: nie więcej niż 125 % wartości gwarantowanej;

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2%  ceny umownej , o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT ) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do każdego terminu, o którym mowa w §2.

8.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % ceny umownej o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT ) za:

1) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji– za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  usunięcie wad,

2) za nie dotrzymanie wysokości kosztów eksploatacyjnych określonych w załączniku do oferty Wykonawcy.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny umownej o której mowa w § 1 ust. 2 (bez VAT ) w przypadku:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

10. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ww. kar umownych.

§ 11

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  zakresie:

1) ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia, W razie częściowego zaniechania wykonania przedmiotu umowy rozliczenie następuje na podstawie rzeczywiście wykonanego przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i Zamawiającego,

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) wydłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na  intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację przedmiotu umowy, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub zawieszenie realizacji zamówienia; W razie wstrzymania lub zaniechania realizacji inwestycji wynagrodzenie zostanie zapłacone za wykonany zakres  przedmiotu umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu niewykonania całego zakresu umowy;

c) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

d) gdy zajdzie konieczność wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową podstawową;

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

f) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

3) warunków oraz terminu płatności, wynikających z wszelkich uzasadnionych zmian wprowadzanych do umowy; w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, w tym w związku z pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi,

4) przedmiotu umowy w związku z pracami zamiennymi lub dodatkowymi,

5) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847, ze zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie.

§ 14

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§ 15

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy, część IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA

# Text boxes

DYREKTOR

/- Waldemar Wojtaszek

WICEDYREKTOR

/-/ Wanda Kozińska

Zatwierdził

data, 02.05.2018r.